1	Fiche technique - AQ10	1

2	Caractéristiques - AQ10	2

2.1	Encombrement	2

2.2	Masse	2

2.3	Source d’énergie	2

2.4	Niveau sonore	2

2.5	Sécurité	2

2.6	Performances	2

3	Fiche technique - AQ11	3

4	Caractéristiques - AQ11	4

4.1	Source d’énergie	4

4.2	Niveau sonore	4

4.3	Sécurité	4

4.4	Performances	4

5	Fiche technique - AQ12	5

6	Caractéristiques - AQ12	6

6.1	Niveau sonore	6

6.2	Sécurité	6

6.3	Performances	6

7	Fiche technique - AQ13	7

8	Caractéristiques - AQ13	8

8.1	Source d’énergie	8

8.2	Niveau sonore	8

8.3	Sécurité	8

8.4	Performances	8

# Fiche technique - AQ10

Type :  CENTRALE D’ACQUISITION USB - AQ10

Concepteur  / constructeur : ERM Automatismes Industriels

Coordonnées du constructeur :

# Caractéristiques - AQ10

## Encombrement

350×205 mm – Hauteur 150 mm

## Masse

4 kg

## Source d’énergie

Alimentation électrique : Le raccordement électrique est effectué par l’intermédiaire d’un port USB 2.0. Il est tout de même nécessaire de brancher la centrale d’acquisition sur une prise 230V~ afin de la raccorder à la terre.

## Niveau sonore

0 dB

## Sécurité

Alimentation de la carte d’acquisition en 5V CC par l’intermédiaire du port USB. Prise de mesure via cordons BNC.

## Performances

Fréquence d’échantillonnage de la carte : 250 kHz

8 voies +/- 10V disponibles sur prises BNC

# Fiche technique - AQ11

Type :  Sonde différentielle de tension pour centrale d’acquisition USB - AQ11

Concepteur  / constructeur : ERM Automatismes Industriels

Coordonnées du constructeur :

# Caractéristiques - AQ11

## Source d’énergie

Alimentation électrique : 1 Pile 9V

## Niveau sonore

0 dB

## Sécurité

Prise de mesure via connecteurs à double isolation.

## Performances

1 voie isolée

Fréquence d’échantillonnage de la sonde : 30 MHz

Plage de tension différentielle d’entrée : +/-1V à +/-600V CA-CC

Rapport de tension : 1/20 ou 1/200

# Fiche technique - AQ12

Type :  Pince de courant (Alternatif CA) pour centrale d’acquisition USB - AQ12

Concepteur  / constructeur : ERM Automatismes Industriels

Coordonnées du constructeur :

# Caractéristiques - AQ12

## Niveau sonore

0 dB

## Sécurité

Prise de mesure via connecteurs et cordons à double isolation

## Performances

1 voie isolée

Signal de sortie jusqu’à 10V CA

Calibre : 10A ou 100A

# Fiche technique - AQ13

Type :  Pince de courant (Alternatif CA / Continu CC) pour centrale d’acquisition USB – AQ13

Concepteur  / constructeur : ERM Automatismes Industriels

Coordonnées du constructeur :

# Caractéristiques - AQ13

## Source d’énergie

Alimentation électrique : 1 Pile 9V

## Niveau sonore

0 dB

## Sécurité

Prise de mesure via connecteur et cordon à double isolation.

## Performances

1 voie isolée

Mesure de courant jusqu’à 100A crête

Calibre : 10mV/A ou 100mV/A

# Text boxes

280, rue Edouard Daladier

84973 Carpentras CEDEX (Vaucluse-France)

Tél. : +33 (0)4 90 60 05 68

Fax : +33 (0)4 90 60 66 26

E-mail=contact@erm-automatismes.com

Site internet : http://www.erm-automatismes.com

ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS

280 Rue Edouard Daladier 84973 CARPENTRAS Cedex

Tél :	04 90 60 05 68		-		Fax :	04 90 60 66 26

Site : http://www.erm-automatismes.com/

E-Mail : Contact@erm-automatismes.com

280, rue Edouard Daladier

84973 Carpentras CEDEX (Vaucluse-France)

Tél. : +33 (0)4 90 60 05 68

Fax : +33 (0)4 90 60 66 26

E-mail=contact@erm-automatismes.com

Site internet : http://www.erm-automatismes.com

Dossier technique

F1.2 – Fiche technique

280, rue Edouard Daladier

84973 Carpentras CEDEX (Vaucluse-France)

Tél. : +33 (0)4 90 60 05 68

Fax : +33 (0)4 90 60 66 26

E-mail=contact@erm-automatismes.com

Site internet : http://www.erm-automatismes.com

280, rue Edouard Daladier

84973 Carpentras CEDEX (Vaucluse-France)

Tél. : +33 (0)4 90 60 05 68

Fax : +33 (0)4 90 60 66 26

E-mail=contact@erm-automatismes.com

Site internet : http://www.erm-automatismes.com