Logiciel Fronius Solar.access

&

Datalogger Web

NoticeS d’utilisation

- Logiciel Fronius Solar.access

  - Rapatriement des données

A partir de la page d’accueil du logiciel, cliquer sur « Paramétrages » puis sur Datalogger dans la barre de gauche.

Renseigner la date à partir de laquelle on souhaite effectuer un rapatriement des données puis cliquer sur « Enregistrer »

Une fois ce paramètre réglé, cliquer sur «téléchargement »

Cliquer sur OK dans la boite de dialogue qui s’ouvre pour lancer le transfert.

Le transfert peut prendre un certain temps suivant la quantité de données à transférer.

  - Afficher les courbes et bilans

Pour afficher les courbes et les bilans, cliquer sur « archive »

Toutes les données concernant l’historique du système sont accessibles à partir d’ici.

Ci- dessus, les données enregistrées par le système concernant l’énergie produite durant le mois de novembre 2008.

La navigation entre les différents mois enregistrés se fait à l’aide du calendrier situé en dessous des courbes.

Lorsque l’on clique sur un jour en particulier, il s’affiche la courbe de production du jour.

De la même manière, on pourra obtenir les courbes de productions du jour pour toutes les données enregistrées par le système  (Puissance, Ensoleillement etc…)

  - Visualisation des données instantanées du système

Cliquer sur « Actuel »

Un clic sur onduleur affiche la fenêtre suivante :

Cette fenêtre permet de visualiser la puissance produite par l’onduleur sous forme d’un histogramme. Lorsque plusieurs onduleurs sont présents sur le système, on peut comparer ici leurs différentes productions instantanées.

Un clic sur le nom de l’onduleur permet d’afficher toutes ses caractéristiques instantanées ainsi que les différentes données cumulées concernant la production de cet onduleur.

La fenêtre « capteurs » affiche les différents capteurs et les informations instantanées renvoyées au système.

La fenêtre « afficher les composants » donne les informations telles que le numéro de série ou la version du logiciel des différents matériels présent sur le réseau du système photovoltaïque.

  - Procédure d'exportation des données du datalogger sur Excel

Le logiciel fronius Solar.access offre la possibilité d'exporter les données importées depuis le datalogger au format Excel.

Pour ce faire, cliquer sur l'icone Excel dans le coin supérieur droit de la fenêtre

Choisir l'intervalle des dates d'exportations et le type de valeurs à obtenir dans le fichier excel puis cliquer sur OK.

Choisir l'emplacement d'enregistrement puis cliquer sur enregistrer.

Le fichier Excel s'ouvre alors automatiquement.

Les donnés sont alors prêtes à être utilisées avec le tableur Excel classiquement.

- Fronius Datalogger Web

La mise en oeuvre du Datalogger Web est identique à celle du datalogger classique lorsqu'il est utilisé avec le logiciel Fronius ig.access.

Pour accéder à l'interface web du datalogger, ouvrir le navigateur internet et entrer l'adresse suivante : http://192.168.0.180

  - Données instantanées du système

Voici la page d'acceuil du serveur web :

Cette vue permet d'accéder aux données de production actuelles du système. Et est accessible lors de la navigation à partir d'un clic sur le lien « Vue d'ensemble actuelle ».

La vue de comparaison actuelle permet de comparer différents onduleurs d'une centrale photovoltaïque entre eux. Cette vue permet en outre de vérifier le bon fonctionnement de l'installation en comparant la puissance produite à la puissance installée.

Dans notre cas, seule la comparaison puissance produite / puissance installée peut etre faite.

Cette page est accessible lors de la navigation en cliquant sur le lien « vue de comparaison actuelle ».

  - Réglages

Les réglages du système sont accessibles en cliquant sur le lien « réglages » dans la colonne de gauche de l'interface web.

- Mots de passe

Le premier lien « mots de passe » permet de créer/modifier les mots de passe pour accéeder à l'interface web.

- Heure et Date

Il est possible, ici de régler l'heure du datalogger de deux façons différentes.

La première synchronisera l'horloge interne à l'heure du pc avec lequel est établie la connexion.

La deuxième permet de régler manuellement l'heure du système.

- Vues

Cet écran offre la possibilité de paraméter la « vue de comparaison actuelle » ainsi que la langue standard du système et le tarif de rachat du kwh.

Pour intégrer un onduleur à la vue de comparaison,  cliquer sur le nom de l'onduleur dans la colonne de gauche « onduleur non affichés » pour l'afficher en surbrillance. Cliquer ensuite sur la case « >  » pour le faire passer dans la colonne de droite « onduleur affichés ».

La case « puissance pv » permet au logiciel d'effectuer le calcul du pourcentage de la production actuelle par rapport à la puissance photovoltaïque installée. Il est donc nécessaire de la renseigner.

- Logging

Il est possible ici de renseigner la periode d'échantillonage concernant les capteurs (sensor box) et la production d'énergie (onduleur). Une période de 5 minutes permet d'observer assez précisément les variations de la production et leurs causes.

Attention, un clic sur « zone les données » efface toute la mémoire du datalogger.

- Réseau

Il est possible ici de paraméter l'attribution statique ou dynamique de l'adresse IP du datalogger.

L'adresse IP de l'ordinateur étant 192.168.0.1, l'adresse IP du datalogger a été configurée en 192.168.0.180 pour permettre la communication.

En cas de problèmes, basculer le commutateur sur « 169.254..0.180 » et reconfigurer l'ordinateur de manière à obtenir une adresse IP automatique.

Se réferer au manuel d'utilisation Fronius Datalogger Web pour de plus amples précisions.

- Solar Web

Solar web est un service d'affichage des données du système photovoltaïque sur le web hébergé sur le site du constructeur fronius.

Les réglages disponibles ici concernent la possibilité et la periode d'envoi de données au serveur solar.web.

Ce service n'est utilisable que si le datalogger web est connecté à internet.

- Message de service

Le datalogger web peut envoyer periodiquement les informations de fonctionnement du système photovoltaïque par fax, email, sms, relais et vibreur.

Il est nécessaire d'etre connecté à internet pour utiliser le service d'envoi de sms / fax / email

- Informations système

Il est possible ici d'accéder aux informations système du datalogger web tel que le numéro de série, la version du logiciel (firmware) ou encote l'adresse IP.

- Mise a jour du logiciel

Lorsque le datalogger est relié à internet, il est possible de mettre à jour le logiciel (firmware) du datalogger.

Attention, cette opération n'est pas sans risque pour le matériel: si l'alimentation électrique du datalogger est coupée pendant la mise à jour, le datalogger sera inutilisable.

# Text boxes

Cliquer ici

Si ### s'inscrit à la place de la date, agrandir la colonne “Date” pour afficher les dates.