Mise en œuvre du « IOLAN / perle » avec flashage du firmware

Connecter la passerelle « IOLAN / perle »  à l’ordinateur par l’intermédiaire du câble W18 ainsi qu’a l’ « Interface Card » avec le câble W20.

Insérer le CD et lancer « EasyConfig » :

Si aucun périphérique n’est détecté, ouvrir l’invite de commande et taper :

arp -s 192.168.0.122 adresse mac  (l’adresse mac est inscrite sous le boitier du «IOLAN / perle»).

Valider avec entrée et fermer l’invite de commande.

Cette commande à pour effet de forcer l’adresse IP à la valeur indiquée pour le matériel dont l’adresse mac est entrée.

Revenir sur la fenêtre de « EasyConfig »  et cliquer sur « Refresh », le «IOLAN / perle» doit normalement être détecté.

Vérifier alors la version du firmware, si elle est inférieure à 3.5, installer le « DeviceManager », disponible sur le CD du « IOLAN / perle ».

Installation du « DeviceManager » :

Récupérer le firmware V3.5 sur la page web « IOLAN Setup » dans la rubrique « Product files », en sélectionnant la référence du produit. Enregistrer le firmware sur le bureau de manière à le retrouver facilement.

Ouvrir ensuite le « DeviceManager ».

A l’ouverture, le serveur de port série est détecté, cliquer sur OK (password : « superuser »)

Cliquer sur « Tools » ( « Advanced » ( « Download Firmware to IOLAN »

Indiquer alors l’emplacement du  firmware récupéré (bureau)

Cliquer sur ouvrir et confirmer le téléchargement du firmware dans le «IOLAN / perle».

Le logiciel va alors télécharger puis installer le nouveau firmware dans le serveur de port série IOLAN.

Attention, le « flashage » du firmware peut prendre un certain temps, ne jamais couper l’alimentation électrique durant cette opération sous peine de rendre l’équipement inutilisable.

Une fois le flashage terminé, confirmer le redémarrage  du serveur et quitter le « DeviceManager ».

Lorsque le «IOLAN / perle» a redémarré, lancer à nouveau l’ « EasyConfig ».

( Se référer au « DTCR2000004A - Serveur de port série PERLE » pour l’installation et la configuration complète du système.

# Text boxes

Cliquer ICI