TP1 - Analyse Fonctionnelle et Schématisation du  Pilote TP32

Activité 1 :

A partir de la lecture de l’analyse fonctionnelle externe, identifier :

- l’utilisateur du Pilote TP32

- l’environnement du Pilote TP32

- la valeur ajoutée par le Pilote TP32

- le  but du produit Pilote TP32

- la cause du produit Pilote TP32

Activité 2 :

Valider les fonctions de service suivantes en les justifiant :

- FC1 : Se fixer et se démonter sur la coque

- FC8 : S’adapter à l’énergie disponible à bord

Activité 3 :

Valider les contraintes suivantes en explicitant la solution adoptée :

- FC8 : 	Tension		12 V continu (entre 10 V et 16 V)		F0

(voir Documentation sur le microcontrôleur Mitsubishi M37630)

- FC9 : 	Type de liaison 		Démontable 					F0

Activité 4 :

Sur la base de notes techniques :

- identifier les constituants réalisant les fonctions techniques :

TRAITER

##### CONVERTIR

- définir et tracer les frontières de : (sur le document réponse DR1)

la chaîne d’Énergie

la chaîne d’Information

- identifier les grandeurs d’entrée et de sortie de la chaîne d’information et de la chaîne d’énergie

Activité 5 :

A partir du boîtier de mesures et avec un oscilloscope :

- identifier la nature (logique, analogique, numérique) des informations échangées entre les blocs fonctionnels suivants :

Alimentation moteur : mesure 1

Sortie capteurs : mesure 2

Activité 6 :

Etude Cinématique de la chaîne d’énergie

On donne les classes d’équivalence suivantes :

{Corps}

{Tige + Ecrou}

{Vis}

{Poulie motrice}

{Axe de fixation}

Compléter le graphe des liaisons sur le document réponse DR2

Compléter le schéma cinématique minimal (document réponse DR2)

Analyser les mouvements en définissant les degrés de libertés entre les classes d’équivalence suivantes :

| {Tige + Ecrou} et {Corps} |
| --- |
| Tx = | Rx = |
| Ty = | Ry = |
| Tz = | Rz = |

| {Poulie motrice} et {Corps} |
| --- |
| Tx = | Rx = |
| Ty = | Ry = |
| Tz = | Rz = |
| {Vis} et {Tige + Ecrou} |
| Tx = | Rx = |
| Ty = | Ry = |
| Tz = | Rz = |

Activité 7 :

Identifier sur le schéma du circuit fourni les structures réalisant les fonctions suivantes :

TRAITER

CONVERTIR

Activité 8 :

Compléter la fiche de formalisation.

# Text boxes

Énergie

Électrique

z

y

x

{Poulie motrice}

{Tige + Ecrou}

{Vis}

{Corps}

{Axe de fixation}

M

…………….

Poulies / Courroie

HELICOIDALE

ROTULE

LINEAIRE ANNULAIRE

….………

PIVOT

{Poulie motrice}

{Corps}

{Axe de fixation}

{Vis}

{Tige + Ecrou}

………………..

Mesure2 (Hall)

Informations

?

### TRAITER

Codeur incrémental

Compas Fluxgate+ CAN

### ACQUERIR

Mesure1

énergie électrique

?

### CONVERTIR

Amplificateur de puissance

### DISTRIBUER