TP1 - Analyse Fonctionnelle et Schématisation du  Pilote TP32

Mise en situation

Le pilote automatique est utilisé sur les voiliers pour :

- ne pas être occupé à manœuvrer la barre pendant toute la durée de la navigation

- soulager le barreur fatigué par la concentration que demande le maintien d’un cap précis

- avoir les mains libres lors des manœuvres à équipage réduit

Le pilote est fixé en deux points au bateau (cockpit et barre).

Un compas mesure le cap du bateau.

Tant que le bateau est sur la route souhaitée par l’équipage, la barre reste en position.

Si le bateau quitte sa route, le pilote actionne sa tige en liaison avec sa barre, et ramène le bateau sur son cap.

Analyse fonctionnelle externe

Enoncé du besoin :

Validation du besoin :

Pourquoi le produit existe-t-il (cause, origine,…) ?

- Parce que barrer un bateau est contraignant (fatigue, mains occupées,…)

Pourquoi ce besoin existe-t-il (finalité, but,…) ?

- Pour donner plus de liberté à l’équipage

- …

Qu’est ce qui pourrait faire évoluer le produit ?

- D’autres systèmes de guidage du bateau qu’une barre franche (barre à roue,…)

- D’autres types d’actionneurs de la barre franche (suppression du vérin)

- D’autres systèmes de navigation en mer

- D’autres sources d’énergie

- Evolution des solutions technologiques utilisées, en réponse à des problèmes rencontrés

- …

Qu’est ce qui pourrait faire disparaître le produit ?

- Autre mode de pilotage des voiliers

- Disparition des bateaux a voile

- …

Graphe des interactions

FP1 : Manœuvrer automatiquement la barre par rapport à la coque du bateau

FC1 : Se fixer et se démonter sur la coque

FC2 : Communiquer avec l’équipage

FC3 : Etre esthétique

FC4 : Etre silencieux

FC5 : Résister à l’eau de mer

FC6 : Résister à l’air ambiant

FC7 : Détecter sa position par rapport au champ magnétique terrestre

FC8 : S’adapter à l’énergie disponible à bord

FC9 : Se fixer et se démonter sur la barre

FC10 : Communiquer avec d’autres instruments de navigation

Caractérisation des fonctions de service :

| Classes | Flexibilités | Niveaux |
| --- | --- | --- |
| F0 F1 F2 F3 | nulle faible moyenne forte | impératif peu négociable négociable très négociable |

| Fonctions de services | Critères d’appréciation | Niveaux d’appréciation | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 | Poussée sur la barre Course Temps pour effectuer la course à vide Temps pour effectuer la course à 20 kg Temps pour effectuer la course à 40 kg Temps pour effectuer la course à 50 kg | Jusqu’à 850 N 250 mm Au plus 4 s Au plus 4,7 s Au plus 6 s Au plus 8 s | F1 F1 F1 F1 F1 F1 |
| FC1 | Type de liaison Type de montage | Démontable Bâbord ou Tribord | F0 F0 |
| FC2 | Réglages et configurations Visualisation des informations | 5 boutons (NAV, TACKS, BABORD, TRIBORD, STBY AUTO) 4 voyants (NAV, BABORD, TRIBORD, STBY AUTO) | F0 F0 |
| FC3 | Formes et couleurs | Agréables | F3 |
| FC4 | Nombre de décibels | Au plus 40 décibels | F2 |
| FC5 | Hauteur d’eau | Projections d’eau de mer | F0 |
| FC6 | Matériaux | Inoxydable Résistant aux ultraviolets | F0 F0 |
| FC7 | Orientation du pilote par rapport au champ magnétique terrestre |  |  |
| FC8 | Tension Intensité en mode Stand By Intensité typique en mode automatique | 12 V continu (entre 10 V et 16 V) 0,06 A 0,5 A | F0 F0 F0 |
| FC9 | Type de liaison Type de montage | Démontable Bâbord ou Tribord | F0 F0 |
| FC10 | Protocole de communication | Protocole NMEA | F0 |

Analyse fonctionnelle interne :

Fonction globale : diagramme A-0

Documentation microcontrôleur (Informations provenant du site Mitsubishi Electronics)

Mitsubishi's 8-Bit CAN Microcontrollers Target Low-End Automotive Applications

The 7600 series of 8-bit controller-area-network (CAN) microcontrollers from Mitsubishi Electronics target various automotive application, including body-control systems (e.g., door, seat, mirror, sunroof, lighting controls, keyless entry systems) as well as airbag control systems.

The M37630 CAN processor is built using a high-performance silicon-gate CMOS process technology. It is powered by Mitsubishi's 7600 Series CPU core, which features a minimum instruction-execution time of 0.2 µs.

The device contains one channel that complies with the CAN 2B specification, 16 KB of ROM, 512 bytes of RAM, and 36 programmable I/O ports with overload protection. It operates at a maximum frequency of 10 MHz at 5 V and consumes 55 mW at the highest operating speed. The device is available in a 44-pin QFP package.

The M37630 also features:

- Three 8-bit and two 16-bit timers with pulse width modulation (PWM) capability

- UART (1 channel) and clock synchronous serial I/O (1 channel)

- AD converter (8-bit x 8 channels)

- Watchdog timer

- Key-on wake-up function

- Reduced EMI emissions

- Wide temperature range (-40°C to +85°C)

Price and Availability

The mask ROM version of the M37630 8-bit CAN microcontroller is $6 each in 10,000-unit quantities.

Schéma électrique du pilote automatique TP32

Voir document PDF.

Dessins techniques du pilote automatique TP32

Voir document PDF.

Mesures sur le système

Mesures aux bornes du moteur :

La platine de mesure permet de relever le signal ou la tension aux bornes du moteur.

Il est possible d’utiliser un multimètre ou un oscilloscope comme sur la photo ci contre.

Mesure du courant consommé par le moteur :

Pour mesurer le courant consommé par le moteur, utiliser une pince ampéremètrique sur la boucle sortie du système comme sur la photo ci contre.

Mesure de la vitesse de translation de la tige :

La mesure de la vitesse de translation de la tige par rapport au corps du pilote peut se faire à l’aide d’un tachymètre instrumenté d’une roue.

Le pilote est actionné manuellement.

Mesure de la vitesse de rotation du moteur :

La mesure de la fréquence de rotation de la poulie motrice par rapport au corps du pilote peut se faire à l’aide d’un tachymètre.

Une rondelle munie d’une bande réfléchissante est collée sur la poulie motrice.

Un orifice pratiqué dans le corps inférieur du pilote à proximité de la poulie motrice permet de réaliser cette mesure.

Signaux des capteurs :

La platine permet aussi d’avoir accès au signal délivré par les deux capteurs à effet hall intégrés dans le pilote.

La poulie réceptrice liée à la vis est équipée de deux aimants.

Les deux aimants décrivent donc une trajectoire circulaire lorsque la poulie réceptrice tourne.

Les deux capteurs à effet hall sont situés à proximité de cette trajectoire et diamétralement opposés.

Connecter un oscilloscope à mémoire entre les bornes verte et noire pour enregistrer le signal HE1 ou HE2 délivré par l’un des deux capteurs.

Evolution du signal délivré par les capteurs :

Les deux aimants sont représentés en rouge et vert sur la poulie réceptrice.

Les lettres N et S sur les aimants matérialisent les pôles magnétiques Nord et Sud.

Les deux aimants sont montés dans le sens inverse l'un de l'autre.

On constate que le passage d'un pôle Nord à proximité d'un capteur met sa sortie à 1, tandis que le passage d'un pôle Sud la met à 0.

Représentation de l’évolution du signal logique délivré par les capteurs pour un tour de la poulie réceptrice.

1					                  2

3					                  4

5					                  6

# Text boxes

#### Aimants diamétralement opposés

#### Capteurs à effet hall

Mesure 2

Capteurs à effet Hall

### TRANSMETTRE

### COMMUNIQUER

Mesure 1

Informations destinées à l’équipage

Informations de navigation

énergie électrique

Informations

Déplacement de la vis

Orientation du pilote par rapport au champ magnétique terrestre

Réglages du gain

Information de configuration sur le montage tribord / bâbord

Mode de fonctionnement automatique: (Autotack, Steer to Wind, Steer to GPS, Steer to Compass, NMEA)

Commandes manuelles

énergie mécanique de translation

Informations destinées à d’autres instruments

Ordre Mdrive A ou Mdrive B (Sortie ou Rentrée de tige)

énergie électrique

énergie mécanique de rotation

Réducteur

+ Vis / écrou

Moteur CC

### CONVERTIR

Informations destinées à l’équipage

Commandes manuelles

Mode de fonctionnement  automatique :

(Autotack, Steer to Wind, Steer to GPS, Steer to Compass, NMEA)

Réglages du gain

Orientation du pilote par rapport au champ magnétique terrestre

# Barre libre

Information de configuration sur le montage tribord / bâbord

Énergie électrique

A - 0

Informations destinées à d’autres instruments

Amplificateur de puissance

Barre manœuvrée

Instruments de navigation

Coque du bateau

Barre

FC 10

FP 1

FC 1

FC 9

FC 8

FC 2

FC 3

Batterie et dispositif de charge

PILOTE TP32

### Manœuvrer automatiquement la barre par rapport à la coque du bateau

FC 7

Équipage

Terre

FC 4

FC 5

FC 6

Mer

Air

Manœuvrer la barre en fonction du mode de navigation présélectionné

PILOTE TP32

La barre

Le barreur et les équipiers

### DISTRIBUER

Câble + Régulateur + Protections

### ALIMENTER

Interface NMEA

+ bus CAN

Microcontrôleur

### TRAITER

# Barre libre

Codeur incrémental

Compas Fluxgate+ CAN

# Pilote TP32

### ACQUERIR

Barre manœuvrée

Tige

Énergie électrique

A0

Diagramme A0 :

### POUSSER ou TIRER la barre

Pilote TP32

#### Dispositif de détection