| Première S SI | Pilote automatique TP32 SIMRAD | 3 H | TP2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Compétences attendues | Vérifier les caractéristiques fonctionnelles d’une solution constructive | B 22 Les composants mécaniques de transmission | Savoirs associés |
|  | Identifier la grandeur physique à mesurer et la nature de l’information délivrée par le capteur | B 31 Les capteurs Caractéristiques d’entrée (grandeur à mesurer dans son milieu) et de sortie (donnée fournie). Conditions de montage, réglage. |  |
|  | Mesurer les signaux en divers points de la chaîne d’acquisition Décrire et représenter l’évolution du signal le long de la chaîne | B 32 Le conditionnement du signal Le signal et son évolution temporelle (chronogramme) |  |
|  | Déterminer les grandeurs cinématiques caractéristiques associées à la fonction technique réalisée (vitesse angulaire d’entrée et linéaire de sortie) Associer à chaque liaison les paramètres géométriques et les grandeurs de vitesse qui définissent les mouvements permis | C 113 Transmission des mouvements |  |
| Centres d’intérêt | CI 5 Transmission de puissance, transformation de mouvement | E 12 Etude de la fonction transformation de mouvement E 17 Simulation du comportement cinématique et dynamique d’un système | Thèmes |
|  | CI 9 Acquisition et conditionnement des informations | I 3 Transformation d'une grandeur physique à mesurer en une grandeur mesurable par détecteur TOR |  |
| Objectifs de la séance Comment mesurer la vitesse de déplacement ? Déterminer le comportement en fin de course. |
| Acquis préalables TP1 Utilisation d’un oscilloscope à mémoire Relation cinématique poulies/courroie |
| Savoirs nouveaux Relation cinématique Vis/écrou Comportement capteur à effet Hall |
| Données – Conditions de réalisation L’élève : mesure la fréquence de rotation du moteur mesure les signaux délivrés par les capteurs à effet Hall établit la relation entre la période du signal et la vitesse de rotation du moteur mesure la vitesse de sortie de tige avec un tachymètre établit la relation entre la vitesse de sortie de tige et les signaux du capteur et aboutit à la relation cinématique Vis/écrou observe et décrit le comportement en fin de course justifie l’emploi des élastomères analyse les signaux délivrés par les capteurs et en déduit la solution pour détecter le sens de déplacement de la tige |
| Evaluation Formative |