TP3 – Rendement global maximum

Compléter le graphe des liaisons correspondant au schéma cinématique minimal :

(Indiquer le nom, le centre et la direction des liaisons manquantes)

Compléter le graphe des actions ci-dessous en faisant apparaître les efforts extérieurs et intérieurs en indiquant le nombre d’inconnues statiques de chaque liaison.

Isoler l’ensemble { barre + safran } et faire le bilan des actions mécaniques extérieures :

Mesurer le rendement du pilote automatique, pour des charges de 2,4 kg à 52,4 kg pendant la phase de montée de celle-ci. Utiliser des masses croissant de 5 kg en 5 kg sachant que le plateau a une masse de 
2,4 kg. Le pilote devra être alimenté sous 12V (sa tension d’alimentation a une influence sur son rendement). Noter les résultats de mesure dans un tableau. L’utilisation d’un tableur n’est pas interdite.

| Masse (kg) | Force tige (N) | Période HE1 (s) | Vitesse linéaire (m/s) | U moteur (V) | I moteur (A) | P méca utile (W) | P Pilote absorbée (W) | Rendement Pilote |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tracer la courbe du rendement mesuré précédemment en fonction de la force fournie par le pilote.

Utiliser un tableur ou une feuille de papier millimétré le cas échéant.

# Text boxes

….

{coque du bateau}

{Barre + Safran}

GLISSIERE d’axe Xp

{Tige + Ecrou}

{Vis}

….

PIVOT

d'axe Xp

….

Poulies / Courroie

HELICOIDALE d’axe Xp

PIVOT

d'axe Xp

3

2

1

……

….

….

{Poulie motrice}

{Corps}

{Axe de fixation}

#### B

F

C

-5

-5

…

…

…

{coque du bateau}

{Barre + Safran}

{Tige + Ecrou}

{Vis}

…

-1

-5

{Poulie motrice}

{Corps}

{Axe de fixation}

Direction de l’axe de la tige