TP3 - Formalisation

Expliquer en quelques lignes, quelle est la démarche à suivre pour vérifier qu’un problème de mécanique a une solution.

On recense le nombre de solides possibles à isoler

On recense le nombre d’inconnues que fait apparaître chaque isolement

On compte le nombre d’équations obtenues en appliquant le PFD (6 fois le nombre d’isolement)

On vérifie que le nombre d’équations est au moins égal au nombre d’inconnues

Donner les paramètres à acquérir pour évaluer la puissance mécanique d’un solide en mouvement de translation.

Pour évaluer la puissance mécanique d’un solide en mouvement de translation rectiligne il faut mesurer sa vitesse de translation ainsi que l’effort exercé par ce solide.

Donner deux méthodes pour mesurer ces paramètres.

La vitesse peut être mesurée à l’aide d’un tachymètre ou encore à l’aide d’un réglet et d’un chronomètre

L’effort exercé par ce solide peut être mesuré à l’aide d’un dynamomètre, ou à l’aide d’un capteur d’effort à jauges d’extensométrie, ou encore en simulant l’effort résistant par des masses connues.

Donner les paramètres à acquérir pour évaluer la puissance consommée par un moteur CC.

Pour évaluer la puissance consommée par un moteur CC il faut mesurer la tension aux bornes du moteur, ainsi que le courant consommé par celui-ci.

Donner le nom des différents appareils permettant de faire ces mesures.

Pour la tension :

Oscilloscope, multimètre, voltmètre

Pour l’intensité :

Ampèremètre, multimètre, pince ampèremétrique

Remarque : il est possible de mesurer directement la puissance électrique avec une pince wattmétrique

Donner la définition du rendement d’un système :

η = puissance à la sortie du mécanisme / puissance à l’entrée du mécanisme.

Quel est l’intérêt d’utiliser un système comme le pilote TP32, embarqué sur un voilier, au point de fonctionnement correspondant au rendement maximum ?

L’intérêt est de consommer le moins d’énergie électrique possible, sachant que cette énergie peut être rare et précieuse sur un voilier.