| Première S SI | Pilote automatique TP32 SIMRAD | 2 H | TP4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Compétences attendues | Identifier les éléments transformés et les flux | A 2 L’Analyse fonctionnelle interne | Savoirs associés |
|  | Déterminer les grandeurs énergétiques des éléments fonctionnels de la chaîne d’énergie (puissances d'entrée et de sortie, rendement) | C 121 Energie, puissance C 122 Conversion électromécanique d’énergie C 123 Espace de fonctionnement en régime permanent |  |
|  | Vérifier les caractéristiques fonctionnelles d’une solution constructive (cinématique, efforts transmissibles) | B 121 L’alimentation en énergie |  |
|  |  | B 22 Les composants mécaniques de transmission B 221 Sans transformation de mouvement B 222 Avec transformation de mouvement |  |
| Centres d’intérêt | CI 1 Fonctionnalités, architecture et structure d'un système pluritechnique | AF 3 Architecture fonctionnelle des chaînes d'information et d'énergie, frontières et flux | Thèmes |
|  | CI 3 Motorisation, conversion d'énergie | E 1 Structure et fonctionnement d'un moteur à courant continu à vitesse variable |  |
|  | CI 5 Transmission de puissance, transformation de mouvement | E 11 Étude de la fonction transmission de puissance entre arbres parallèles E 12 Étude de la fonction transformation de mouvement |  |
|  | CI 7 Comportement dynamique et énergétique des systèmes | E 4 Architecture de la chaîne d’énergie, puissance et rendement |  |
| Objectifs de la séance Déterminer l’influence des différents constituants sur le rendement et l’autonomie |
| Acquis préalables TP1, TP2, TP3, puissance électrique et mécanique |
| Savoirs nouveaux Détermination du rendement des différents blocs fonctionnels : alimentation, amplificateur de puissance, moteur CC, système poulie-courroie et système vis-écrou Méthode de mesure de faibles puissances électriques et mécaniques |
| Données – Conditions de réalisation L’élève : met la maquette en service pour 2 points de fonctionnement (rendement maximum et à vide) lors de la rentrée de la tige effectue un bilan de puissance pour les différents sous-ensembles de la chaîne d’énergie. (mesures : puissance en entrée du moteur et en entrée du pilote ; calculs : puissance en bout de tige, puissance en sortie de moteur) L’élève : détermine le rendement global et le rendement des différents éléments de la chaîne d’énergie pour les 2 points de fonctionnement hiérarchise la consommation d’énergie de chaque sous-ensemble à vide et en charge interprète l’influence des rendements sur l’autonomie |
| Evaluation Sommative |

# Text boxes

Energie électrique

Energie mécanique de translation

Energie mécanique de rotation

Poulies/Courroie

+ Vis / Écrou à billes

### TRANSMETTRE

Moteur électrique

### CONVERTIR

Amplificateur de puissance

### DISTRIBUER

Energie électrique