TP4 – Détermination du rendement des constituants

Analyse fonctionnelle interne du pilote

Fonction globale : diagramme A-0

Système vis écrou

Relations cinématiques :

Cette liaison se modélise avec 1 degré de liberté.

On peut observer 2 déplacements (Translation x et Rotation θ) mais ils sont liés par la relation :

x = (p / 2π) . θ

où p représente le pas, c’est  à dire le déplacement x en translation pour une rotation d’un tour (θ = 2 π rad) .

En dérivant cette relation par rapport au temps, on obtient la relation entre la vitesse de translation v et la vitesse angulaire ω :

v = (p / 2 π) . ω

Efforts transmis (liaison parfaite) :

Pour une liaison parfaite le couple et l’effort axial sont dépendants : C = (p / 2 π) . Fa

Efforts transmis (liaison réelle) :

Lorsque l’on tient compte du frottement dans la liaison, on fait intervenir la notion de

Rendement énergétique : η = tan ( / tan ((+()

avec :		( : angle d’hélice 			tel que : 	tan ( = pas / 2 π . rayon

f : coefficient de frottement

( : ½ angle du cône de frottement 	tels que :	f = tan (

d’où :			C = (p / 2 π) . Fa / η

Réversibilité :

Si le mouvement « moteur » peut indépendamment être la Rotation ou la Translation le système est dit réversible, sinon il est irréversible.

Caractéristiques :		( : angle d’hélice		( : ½ angle du cône de frottement

| Entrée par Rotation | Oui | Oui | Impossible |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrée par Translation | Impossible | Oui | Oui |
| Réversibilité | Irréversible | Réversible | Irréversible |
|  | 0° < ( < ( | ( < ( < (90°-() | (90°-() < ( < 90° |

Ainsi, afin de diminuer les pertes d’énergie, les filetages et taraudages traditionnels peuvent être avantageusement remplacés par un système vis-écrou à billes.

Schéma électrique du pilote automatique TP32

Voir document PDF.

Dessins techniques du pilote automatique TP32

Voir document PDF.

Mesures sur le système

Mesures aux bornes du moteur :

La platine de mesure permet de relever le signal ou la tension aux bornes du moteur.

Il est possible d’utiliser un multimètre ou un oscilloscope comme sur la photo ci contre.

Mesure du courant consommé par le moteur :

Pour mesurer le courant consommé par le moteur, utiliser une pince ampéremètrique sur la boucle sortie du système comme sur la photo ci contre.

Mesure de la vitesse de translation de la tige :

La mesure de la vitesse de translation de la tige par rapport au corps du pilote peut se faire à l’aide d’un tachymètre instrumenté d’une roue.

Le pilote est actionné manuellement.

Mesure de la vitesse de rotation du moteur :

La mesure de la fréquence de rotation de la poulie motrice par rapport au corps du pilote peut se faire à l’aide d’un tachymètre.

Une rondelle munie d’une bande réfléchissante est collée sur la poulie motrice.

Un orifice pratiqué dans le corps inférieur du pilote à proximité de la poulie motrice permet de réaliser cette mesure.

Signaux des capteurs :

La platine permet aussi d’avoir accès au signal délivré par les deux capteurs à effet hall intégrés dans le pilote.

La poulie réceptrice liée à la vis est équipée de deux aimants.

Les deux aimants décrivent donc une trajectoire circulaire lorsque la poulie réceptrice tourne.

Les deux capteurs à effet hall sont situés à proximité de cette trajectoire et diamétralement opposés.

Connecter un oscilloscope à mémoire entre les bornes verte et noire pour enregistrer le signal HE1 ou HE2 délivré par l’un des deux capteurs.

Evolution du signal délivré par les capteurs :

Les deux aimants sont représentés en rouge et vert sur la poulie réceptrice.

Les lettres N et S sur les aimants matérialisent les pôles magnétiques Nord et Sud.

Les deux aimants sont montés dans le sens inverse l'un de l'autre.

On constate que le passage d'un pôle Nord à proximité d'un capteur met sa sortie à 1, tandis que le passage d'un pôle Sud la met à 0.

Représentation de l’évolution du signal logique délivré par les capteurs pour un tour de la poulie réceptrice.

1					                  2

3					                  4

5					                  6

# Text boxes

#### Capteurs à effet hall

#### Aimants diamétralement opposés

Barre manœuvrée

Informations destinées à d’autres instruments

Informations destinées à l’équipage

Chaîne d’énergie

Chaîne d’information

### TRANSMETTRE

### COMMUNIQUER

Informations de navigation

énergie électrique

Informations

Déplacement de la vis

Orientation du pilote par rapport au champ magnétique terrestre

Réglages du gain

Information de configuration sur le montage tribord / bâbord

Mode de fonctionnement automatique: (Autotack, Steer to Wind, Steer to GPS, Steer to Compass, NMEA)

Commandes manuelles

énergie mécanique de translation

Ordre Mdrive A ou Mdrive B (Sortie ou Rentrée de tige)

énergie électrique

énergie mécanique de rotation

Réducteur

+ Vis / écrou

Moteur CC

### CONVERTIR

Amplificateur de puissance

### DISTRIBUER

Câble + Régulateur + Protections

### ALIMENTER

Interface NMEA

+ bus CAN

Microcontrôleur

### TRAITER

# Barre libre

Codeur incrémental

Compas Fluxgate+ CAN

#### Dispositif de détection

### ACQUERIR

Tige

Énergie électrique

2π

p

ω (rad/s)

v (mm/s)

2π

p

θ (rad)

x (mm)

x

θ

A0

### POUSSER ou TIRER la barre

Pilote TP32

Diagramme A0 :

Informations destinées à l’équipage

Commandes manuelles

Mode de fonctionnement  automatique :

(Autotack, Steer to Wind, Steer to GPS, Steer to Compass, NMEA)

Réglages du gain

Orientation du pilote par rapport au champ magnétique terrestre

# Barre libre

Information de configuration sur le montage tribord / bâbord

Énergie électrique

A - 0

Informations destinées à d’autres instruments

Barre manœuvrée

### Manœuvrer automatiquement la barre par rapport à la coque du bateau

# Pilote TP32