TP7 – Communiquer l’information Cap sur le bus CAN

Les réseaux

# Le Bus de terrain CAN

1- Présentation

Le CAN a été lancé en 1990 pour répondre aux besoins de l'industrie automobile devant la montée de l'électronique embarquée. En 2005 une voiture moyenne comporte une centaine de microcontrôleurs. Pour éviter les 2 kms de câblage d'une grosse voiture actuelle, soit 100 kg de cuivre, il fallait définir un bus série simplifiant énormément l'intégration des fils dans le châssis.

En pratique, il y a trois bus CAN différents dans une voiture, à des débits différents :

( Un bus très rapide pour gérer la sécurité (freinage, ABS, détection chocs, airbags...).

( Un bus à vitesse moyenne pour gérer le moteur (commandes et capteurs).

( Un bus lent pour gérer tous les accessoires (lampes, moteurs d’asservissements, boutons...).

L'énorme avantage est que la puissance de l'industrie automobile a permis de définir un excellent bus. Le défaut est que chaque constructeur voulant imposer sa version, la normalisation a été laborieuse. A ce jour le protocole se stabilise et se répand dans toute l'industrie.

Il existe sous deux versions :

- CAN2.0A : trame standard identificateur de 11 bits (CAN standard).

- CAN2.0B : trame plus longue avec identificateur sur 29 bits (CAN étendu).

Il existe également deux types différenciés par leur débit : Le CAN Low Speed et le CAN High Speed.

2- Principe de l’arbitrage

Le procédé d'attribution du bus est basé sur le principe de "l'arbitrage bit à bit", selon lequel les nœuds en compétition, émettant simultanément sur le bus, comparent bit à bit l'identificateur de leur message avec celui des messages concurrents. Les stations de priorité moins élevée perdront la compétition face à celle qui a la priorité la plus élevée.

On appelle donc "état dominant" l'état logique 0, et "état récessif" l'état logique 1. Lors de l'arbitrage bit à bit, dès qu'une station émettrice se trouve en état récessif et détecte un état dominant, elle perd la compétition et arrête d'émettre. Tous les perdants deviennent automatiquement des récepteurs du message, et ne tentent à nouveau d'émettre que lorsque le bus se libère.

3- Les signaux du bus CAN

La transmission des données est effectuée sur une paire filaire différentielle. La ligne est donc constituée de deux fils.

- CAN L (CAN LOW),

- CAN H (CAN HIGH).

Les niveaux de tension sur CANL et CANH dépendent du type Low Speed ou High Speed du bus.

Ces niveaux de tension correspondent à un codage dit NRZ (No Return to Zero)

Débit max: 125Kbits/s                                                         Débit max: 1Mbits/s

4- Constitution d’une trame en format standard

.

Une trame est composée des champs suivants :

( le début de trame SOF (Start Of Frame), 1 bit dominant.

( zone d'identification de la trame (11 bits)

( bit RTR (Remote Transmission Request) : détermine s'il s'agit d'une trame de données ou d'une d’une trame de demande de message.

( bit IDE qui établit la distinction entre format standard (état dominant) et format étendu (état récessif)

( 1 bit réservé pour une utilisation future

( 4 bit DLC : nombre d'octets contenus dans la zone de données

( zone de données de longueur comprise entre 0 et 8 octets

( zone CRC de 15 bits :(Cyclic Redundancy Code) Ces bits sont recalculés à la réception et comparés aux bits reçus. S'il y a une différence, une erreur CRC est déclarée.

( zone d'acquittement (ACKnowledge) composé d'un bit à l'état récessif ainsi qu'un bit séparateur ACK. Le premier bit doit être forcé à l'état dominant par les stations ayant bien reçu cette trame.

( zone de fin de trame EOF (End Of Frame), 7 bits récessifs.

# Text boxes

Les stations sont câblées sur le bus par le principe du "ET câblé".

En cas de conflit c'est à dire émission simultanée, la valeur 0 écrase la valeur 1.

Dans l'exemple ci-contre, trois stations émettent simultanément.

La station 1 perd la compétition puis la station 3.

Seule la station 2 pourra transmettre.