TP7 - Relevé de trame CAN émise par le pilote TP32

Visualisation d’une trame émise par le pilote TP32 orienté au cap 181°

Mesures effectuées à l’aide d’un oscilloscope sur PC de marque Velleman (PCS500) dont  l’échantillonnage est égal à 6,25MS/s pour le calibre 20µs.

Détail du début et de la fin de la trame (base de temps = 50µs)

Détail des autres champs (base de temps = 20µs)

Note : Les stuffing bits sont représentés en rouge.

Détail des 8 octets de données

Ncap = 7B67 = (31599)D

La relation entre le nombre Ncap envoyé sur le bus et le cap réel est CAP ( Ncap/174

soit : CAP = 31599/174 = 181°

Note : Le principe des bits de stuff ne s’applique pas au délimiteur de CRC, au champ d’acquittement et au champ de fin de trame.

Note : Le CRC est calculé sur les champs SOF, arbitrage, contrôle, et données.

# Text boxes

Début de trame SOF

(1 bit dominant « 0 »)

15 bits CRC

000101101011000

Délimiteur CRC « 1 » puis acquittement « 0 » puis délimiteur d’acquittement « 1 »

Fin de trame EOF

1111111

Bus inoccupé

Bus libre

0   0   1001      1111      0   00   11   01     0001       0010       0000     1    0000     0  1  00      1000

0     9         F   SRR IDE 1             1          2          0            0   RTR R1 R0     8

1111    1  0   111      0110       0111       0111       1011      111    0  1    1111     0     0111

F           F           6          7          7          B           F           F             7

CANH

CANL

11  0 11    111     0  1    1111    0     0111     11  0   11    111    0  1    1101

F            F            F             7           F            F            D

Champ d’arbitrage

Champ de contrôle

# Ncap=7B67

8 octets de données