DOCUMENTATION TECHNIQUE

SOMMAIRE

Présentation générale   	 Page 3

Précautions   	 Page 3

Caractéristiques techniques   	 Page 4

Descriptif   	 Page 6

Mode d'emploi   	 Page 7

Analyse fonctionnelle   	 Page 8

Éclatés   	 Page 11

Nomenclature   	 Page 15

ATTENTION :

Pour les ordinateurs récents, il est parfois nécessaire de connecter un Hub USB entre l’ordinateur et le cordon USB (fournit dans la mallette).

Sans ce Hub, la serrure peut ne pas être reconnue, et il sera donc impossible de charger le programme dans le microcontrôleur de la serrure.

Toutefois, cela n’empêche absolument pas le fonctionnement normal de la serrure.

Afin d’utiliser correctement la serrure, et bien qu’il soit possible d’utiliser une pile de 9V, nous vous recommandons vivement d’alimenter la serrure avec 4 piles de 1,5V dans l’emplacement prévu à cet effet.

Pour cela, il suffit de dévisser la bague située sur la poignée intérieure et de retirer le capot.

Présentation générale :

Cette serrure biométrique permet un contrôle d'accès sécurisé à un local (chambre d'hôtel, laboratoire de recherches, etc.).

Elle s'installe sur toute porte existante en lieu et place d'une serrure classique.

Elle permet le contrôle d'accès par lecture d'empreinte digitale, par code secret, ou, en cas de défaillance, par clé conventionnelle.

Précautions :

- Les serrures biométriques sont des produits de haute technologie. L'environnement dans lequel les serrures vont être utilisées conditionnera leur durée de vie. La poussière et l'air ambiant peuvent contenir des substances corrosives, c'est pourquoi il est recommandé d'installer la serrure lorsque que les travaux et la décoration sont terminés.

- Il est recommandé de faire installer les serrures biométriques par des personnes qualifiées, et d'effectuer le montage et l'installation en respectant strictement les instructions.

- Après l'installation, commencez par initialiser la serrure, à savoir effacez toutes les empreintes, et réinitialisez le mot de passe à sa valeur initiale afin d’éviter toute usurpation.

- Afin de réinitialiser complètement la serrure, un bouton poussoir « Reset » permet d'effacer toutes les empreintes, tous les mots de passe, et réinitialise le Master Code à « 11111111 ». Pour effectuer cette opération, vérifiez que les piles soient bien en place et appuyez sur le bouton poussoir « Reset » pendant quelques secondes, et en même temps ouvrez le cache coulissant. Un bip prolongé indique que l'opération a été réalisée correctement.

Caractéristiques techniques :

| Description | Caractéristiques techniques |
| --- | --- |
| Lecteur d'empreintes : |  |
| Capteur d'empreinte | Arrière-plan brillant pour éviter complètement les problèmes d'empreintes rémanentes |
| Résolution | 560 dpi (points par pouce), 22 points par mm |
| Résistance du capteur à la destruction | Résiste à plus de 1000 impacts à l'aide d'un crayon de 20 cm à mine 4H |
| Temps de démarrage | < 1s |
| Taux de refus d'empreintes valides | Inférieur ou égal à 1% |
| Taux d'acceptation d'empreintes fausses | Inférieur ou égal à 0,0001% |
| Angle d'application du doigt | ± 60° |
| Module d'enregistrement d'empreinte digitale | Un enregistrement occupe un module |
| Mise à jour des empreintes | Technologie de mise à jour des empreintes entièrement automatique |
| Sauvegarde des empreintes | Sauvegarde automatique des empreintes lors du changement des piles |
| Capacité maximale de stockage des empreintes | 150 empreintes |
| Interférences lumineuses | Protection contre un ensoleillement direct |
| Collecteur d'empreinte | Verre durci, nano-traité, extrêmement résistant à la friction |
| Dimensions du collecteur d'empreintes | Longueur 18,2 mm x largeur 16 mm |
| Codes utilisateurs |  |
| Capacité de stockage des mots de passe | 78 |
| Longueur des mots de passe | 8 chiffres |
| Stratégie des mots de passe | Combinaison aléatoire |

| Caractéristiques électriques |  |
| --- | --- |
| Alimentation | Piles ou alimentation externe |
| Tension de fonctionnement | Piles alcalines type AA (R6), 4 x 1,5V ou 6V CC |
| Tension d'alimentation possible en remplacement | 9V |
| Alerte tension basse | 4,8 V |
| Consommation en veille | Inférieure à 30 µA |
| Consommation en utilisation | Entre 150 et 300 mA |
| Autonomie | 15 000 ouvertures de porte |
| Environnement |  |
| Résistance électrostatique | > 15 000 V |
| Température de fonctionnement du lecteur d'empreintes | - 20 °C à + 60 °C |
| Température de fonctionnement du clavier | - 30 °C à + 70 °C |
| Température de stockage | - 30 °C à + 70 °C |
| Humidité relative en fonctionnement | 10% à 97 % |

Descriptif :

Mode d'emploi :

Note : le master_code est 1 1 1 1 1 1 1 1

1 – Ajout d'un utilisateur

Soulever le cache coulissant.

Choisir un numéro d'utilisateur à 3 chiffres compris entre 0 et 3 (par exemple 302).

Choisir un mot de passe utilisateur à 8 chiffres compris entre 0 et 3 (ex. 01302103).

Appuyer sur : 1 * master_code numéro passe passe #

Pour l'exemple ci-dessus, saisir :

1 * 1 1 1 1 1 1 1 1   3 0 2   0 1 3 0 2 1 0 3   0 1 3 0 2 1 0 3 #

La serrure émet alors un bip de confirmation.

Pour l'acquisition de l'empreinte, saisir :

1 # master_code numéro # empreinte

Pour l'exemple précédent, saisir : 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1   3 0 2 #

et poser l’index droit sur le lecteur d'empreinte.

La serrure émet alors un bip de confirmation.

2 – Utilisation

Soulever le cache coulissant.

Poser l'index droit sur le lecteur d'empreinte ou saisir votre

mot de passe sur le clavier.

La serrure émet alors un bip de confirmation.

Abaisser alors la béquille pour ouvrir la porte.

Si l'empreinte ou le code ne sont pas reconnus, la serrure

émet 3 bips.

3 – Suppression d'un utilisateur

Soulever le cache coulissant.

Pour supprimer un mot de passe utilisateur, appuyer sur :

2 * master_code numéro numéro #

Par exemple si votre numéro d'utilisateur est le 302, saisir :

2 * 1 1 1 1 1 1 1 1   3 0 2   3 0 2 #

La serrure émet alors un bip de confirmation.

Pour supprimer une empreinte, appuyer sur :

2 # master_code numéro numéro #

Par exemple si votre numéro d'utilisateur est le 302, saisir :

2 # 1 1 1 1 1 1 1 1   3 0 2   3 0 2 #

La serrure émet alors un bip de confirmation.

4 – En cas de problème...

En cas de problème (piles déchargées, codes oubliés, etc.),

il est possible de déverrouiller la porte à l'aide d'une clé de secours fournie.

Enlever le cache qui protège la serrure à l'aide de l'outil spécifique.

Engager la clé dans la serrure et tourner la clé.

Abaisser la béquille pour ouvrir la porte tout en maintenant la clé tournée.

Analyse fonctionnelle :

# Expression fonctionnelle du besoin

Graphe des interactions

FP1 : Autoriser ou interdire l'ouverture d'une porte par un utilisateur

FC1 : Résister aux agressions du milieu environnant

FC2 : Dialoguer avec l'utilisateur

FC3 : Ne pas polluer l'environnement

FC4 : S'intégrer à la porte

FC5 : Être alimenté en énergie

FC6 : Être administrable par un gestionnaire (Master)

Diagramme FAST

Actigramme

Structure du système (simplifiée)

Structure du système (détaillée)

Éclatés :

Éclaté N° 1 : Serrure complète

(Maquette didactisée)

Éclaté N° 2 : partie extérieure de la serrure

(Sous-ensemble Serrure extérieure)

Éclaté N° 3 : partie intérieure de la serrure

(Sous-ensemble Serrure intérieure)

Éclaté N° 4 : Sous-ensemble pêne

Nomenclature :

| 46 | 1 | Cache arrière |
| --- | --- | --- |
| 45 | 1 | Plaque arrière |
| 44 | 1 | Écrou intérieur |
| 43 | 1 | Moyeu intérieur |
| 42 | 2 | Rondelle |
| 41 | 1 | Béquille intérieure |
| 40 | 1 | Bride lecteur d'empreinte |
| 39 | 1 | Lecteur d'empreinte |
| 38 | 2 | Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme M3-12 |
| 37 | 1 | Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme M3-10 |
| 36 | 2 | Vis sans tête Hc M6-5 |
| 35 | 2 | Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme M3-8 |
| 34 | 18 | Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme M3-6 |
| 33 | 2 | Bille d'indexage cache coulissant |
| 32 | 1 | Corps extérieur |
| 31 | 2 | Anneau élastique pour arbre Ø23 |
| 30 | 1 | Cache de la serrure à goupilles |
| 29 | 1 | Rotor de la serrure à goupilles |
| 28 | 1 | Corps de la serrure à goupilles |
| 27 | 1 | Béquille extérieure |
| 26 | 1 | Crabot |
| 25 | 1 | Rondelle |
| 24 | 1 | Rondelle |
| 23 | 6 | Bouton |
| 22 | 1 | Cache coulissant |
| 21 | 1 | Cache électroaimant |
| 20 | 1 | Rondelle électroaimant |
| 19 | 1 | Poussoir d'électroaimant |
| 18 | 1 | Corps d'électroaimant |
| 17 | 1 | Baladeur |
| 16 | 1 | Plaque extérieure |
| 15 | 1 | Palier de carré |
| 14 | 2 | Entretoise |
| 13 | 1 | Carré |
| 12 | 1 | Pêne |
| 11 | 1 | Guide coulisse |
| 10 | 1 | Rondelle |
| 9 | 2 | Came |
| 8 | 1 | Cadre arrière |
| 7 | 1 | Poussoir anti effraction |
| 6 | 1 | Sécurité anti effraction |
| 5 | 1 | Coulisse |
| 4 | 1 | Cadre avant |
| 3 | 1 | Façade |
| 2 | 1 | Levier amplificateur |
| 1 | 1 | Corps du mécanisme pêne |
| Rep. | NB | Désignation |

# Text boxes

Déverrouillage par clé

Béquille

Clavier

Lecteur d'empreinte

Cache coulissant

cache coulissant

*commandé par l'ouverture du

Interrupteur marche/arrêt*

Bouton poussoir « Reset »

Électro-aimant

Micro contrôleur