| Nom de l’élève : Classe : Date : |
| --- |
| Matériel ressource : Maquette Serrure Biométrique. Cordon USB. Ordinateur équipé du logiciel BascomAVR. Chronomètre. | Documents ressources : Dossier technique de la serrure |
| Compétences abordées : Simuler le comportement d’un système technique à partir de l’évolution d’un paramètre d’entrée ou de sortie. |

Programme à compléter.

# Text boxes

DEBUT

Serrure biométrique

Glissière ouverte ?

Non

oui

Présence doigt ?

Non

oui

Empreinte OK ?

Non

oui

Allumer LED rouge

Émettre 3 bips courts

Glissière refermée ?

Non

oui

Allumer LED verte

Déverrouiller gâche

Émettre un BIP continu

Temporisation 4s

FIN

Serrure biométrique