Vélo à Assistance Electrique Interactif

ETUDE MECANIQUE

On s’intéresse au déplacement d’un cycliste sur une pente d’angle α représenté sur le schéma ci-dessous.

Figure 1 : Forces appliquées sur

un cycliste en montée.

Nous allons modéliser le déplacement du cycliste à partir des paramètres du mouvement afin d’identifier les besoins en couple et en puissance du moyeu de la roue arrière.

On fera les hypothèses d’un roulement sans glissement et on négligera les moments d’inertie des deux roues.

La résistance à l’avancement sera modélisé par le déplacement δ du point d’application de l’action du sol sur la roue, créant un couple antagoniste indépendant de la vitesse ramené sur la roue arrière.

Liste des paramètres qui influent sur le déplacement :

| M | Masse de l’ensemble (cycliste + chargement + bicyclette) |
| --- | --- |
| g | Accélération de l’apesanteur de 9,81 m.s-2 |
| Dr | Diamètre de la roue |
| δ | Coefficient de roulement des roues |
| α | Angle d’inclinaison de la route par rapport à l’horizontale |
| Cx | Coefficient de pénétration dans l’air de l’ensemble (cycliste + chargement + bicyclette) |
| ρ | Masse volumique de l’air |
| S | Surface normale à la direction du déplacement |
| V | Vitesse dans la direction de la route de l’ensemble (cycliste + chargement + bicyclette) |

On souhaite déterminer la puissance nécessaire au déplacement du cycliste. Pour cela il faut identifier le couple appliqué à la roue arrière.

1_Recherche du couple appliqué sur la roue arrière

On écrit :

_le PFD au (vélo + roues + cycliste) en projection sur l’axe x

- M.g.sin α + Ta + Tb – Fa = M . dv/dt

_le PFD (au vélo + roues + cycliste) en projection sur l’axe y

- M.g .cos α + Na + Nb = 0

_en supposant que Fa s’applique en aussi en G et en négligeant δ devant a ou b, le PFD appliqué au (vélo + roues + cycliste) en moment et en projection sur l’axe z   donne

Na. a + Tb. c + Ta. c = Nb. b

_le PFD appliqué à la roue arrière en moment/centre sur z

avec 	Cm le couple moteur appliqué à la roue arrière

J le moment d’inertie de la roue

Ω la vitesse de rotation de la roue

-Cm + δ. Nb + (Dr/2) .Tb = J. (DΩ/dt)

_le PFD appliqué à la roue avant en moment/centre sur z

δ. Na + (Dr/2) .Ta = J. (DΩ/dt)

Remarque : sans glissement la vitesse est  V = Ω . (Dr/2)

En régime permanent (vitesse constant du cycliste), on annule les termes d’accélération et on obtient :

- M.g.sin α + Ta + Tb – Fa = 0

- M.g .cos α + Na + Nb = 0

-Cm + δ. Nb + (Dr/2) .Tb = 0

Na. a + Tb. c + Ta. c = Nb. B

δ. Na + (Dr/2) .Ta = 0

On peut extraire de ces relations l’expression de Tb et de Nb afin de déterminer Cm

Nb = {M.g.cosα . a + (M.g.sinα + Fa).c } / (a+b)

Tb = M.g.sinα + Fa + δ. (2/Dr) .{(M.g.cosα).b – (M.g.sinα + Fa).c} / (a+b)

Avec  Cm = δ. Nb + (Dr/2) .Tb

On obtient l’expression du couple moteur Cm

Cm = (Dr/2) . (M.g.sinα + Fa) + M.g.δ.cosα

Avec  la résistance à l’avancement de l’air Fa = (Cx.ρ.S.V2) / 2

Cm = (Dr / 2) . M.g.sinα + (Dr / 4) . Cx.ρ.S. V2 + M.g.δ.cosα

Ces équations restent vraies dans la limite du roulement sans glissement.

2_Expression de la puissance à fournir sur la roue arrière

Avec  V = Ω . (Dr/2)

Pm = Cm. Ω

On obtient    Pm = 2. Cm. (V / Dr)

Ces relations permettent de tracer l’abaque des puissances nécessaires pour une vitesse donnée, paramétrées en fonction de la pente.

Valeur des paramètres utilisés

| M | 80 kg |
| --- | --- |
| g | 9,81 m.s-2 |
| Dr | 650 mm |
| δ | 0,005 m |
| α | 0° à 6° |
| Cx | 0,35 |
| ρ | 1,22 kg.m-3 |
| S | 0,35 m2 |
| V | 0 à 35 km /h |

Abaque des puissances nécessaires pour une vitesse donnée, paramétrées en fonction de la pente (pente de 0° à 6°).

3_Recherche du couple appliqué sur l’axe du pédalier par le cycliste sans assistance électrique

Schéma de la transmission par chaîne

Expression du couple nécessaire sur le pédalier sans assistance électrique

Cp = Cm . (Z1 / Z2) . (1 / ɳ)

4_Expression de la puissance à fournir par le cycliste sans assistance électrique

Avec  Pc : puissance à fournir par le cycliste

Pm : puissance nécessaire à la roue arrière

ɳ : rendement de la transmission par chaîne

Pc = Pm / ɳ

5_Expression du couple fourni par le cycliste sur l’axe du pédalier

Hypothèse : effort du cycliste vertical et constant.

Avec  Cp : couple sur l’axe du pédalier

F : effort du cycliste sur la pédale

L : longueur de la manivelle

α : angle de rotation de la manivelle

Cp =  F L sin α

Avec   0 < α < Π

Allure du couple pour un tour complet du pédalier

# Text boxes

ETUDE MECANIQUE GLOBALE

y

x

Na

Ta

Nb

Tb

P

G

a

b

δ

c

Fa

α

A

B

Watts

0°

1°

2°

3°

4°

5°

6°

Km /h

Cp

Cm

Plateau

Nb de dents Z1

Pignon

Nb de dents Z2

Chaîne

Roue arrière

Pédalier

Rapport de transmission

r = Z1 / Z2

Rendement de la transmission

ɳ = 0,98

Cp

Cm

Plateau

Nb de dents Z1

Pignon

Nb de dents Z2

Chaîne

Roue arrière

Pédalier

Rapport de transmission

r = Z1 / Z2

Rendement de la transmission

ɳ = 0,98

Cp

Cm

Plateau

Nb de dents Z1

Pignon

Nb de dents Z2

Chaîne

Roue arrière

Pédalier

Rapport de transmission

r = Z1 / Z2

Rendement de la transmission

ɳ = 0,98

Cp

Cm

Plateau

Nb de dents Z1

Pignon

Nb de dents Z2

Chaîne

Roue arrière

Pédalier

Rapport de transmission

r = Z1 / Z2

Rendement de la transmission

ɳ = 0,98

Cp

Cm

Plateau

Nb de dents Z1

Pignon

Nb de dents Z2

Chaîne

Roue arrière

Pédalier

Rapport de transmission

r = Z1 / Z2

Rendement de la transmission

ɳ = 0,98

Cp

Cm

Plateau

Nb de dents Z1

Pignon

Nb de dents Z2

Chaîne

Roue arrière

Pédalier

Rapport de transmission

r = Z1 / Z2

Rendement de la transmission

ɳ = 0,98

Cp

Cm

Plateau

Nb de dents Z1

Pignon

Nb de dents Z2

Chaîne

Roue arrière

Pédalier

Rapport de transmission

r = Z1 / Z2

Rendement de la transmission

ɳ = 0,98

Plateau

Nb de dents Z1

Plateau

Nb de dents Z1

Plateau

Nb de dents Z1

F

α

Π/2

0

Π

3Π/2

L

Pédalier

Pédale

Cp

Π

0

Π/2

2Π

Angle

Couple fourni par le cycliste sur le pédalier