| 5-5-2 MOTEUR DE TRACTION |
| --- |
| Fabriquant | solex |
| Référence | 016130201 |
| Type | AY-2 |
| Puissance nominale (fonctionnement S1) | 36V400W |
| Tension nominale | 36V |
| Courant nominal | 12A |
| Puissance crête (10 sec) sur S1 | 600W |
| Courant crête (10 sec.) sur S1 | 20A±1A |
| Vitesse maximale admissible (tr/min) | 33Km/h |
| Couple maximal (Nm) | 30 Nm |
| Classe d'isolement (cuivre) | 100MΩ |
| Température maximale de fonctionnement | 45° |
| Classe de protection (IP..) | E |