## Slide 1: Logiciel SketchUp
Initiation à la représentation d’une maison
STI2D

## Slide 2
Cliquer sur le bouton

## Slide 3
Sélectionner
le personnage
puis commande
supprimer (clavier)
Menu à afficher

## Slide 4
Largeur
Longueur
RECTANGLE
Début de la représentation :
Pour changer les unités : Fenêtres > Préférences > Modèle type > Mètre (système métrique) Sélectionner l’outil rectangle, dessiner un rectangle avec les dimensions à noter au clavier ici : 5;12 (dimensions en mètre)

## Slide 5
0,2m
Construction du sol: sélectionner l’outil : Pousser/Tirer Rehausse de la dalle longueur : 0,2m
0,2m
Longueur

## Slide 6
0,2
Longueur
Construction des murs : sélectionner l’outil : Mètre
Réaliser les 4 traits de construction à l’intérieur du rectangle déjà dessiné: longueur : 0,2m

## Slide 7
Elévation des murs : sélectionner l’outil : Pousser/Tirer
Hauteur de l’élévation : 2,4m
Elévation des murs : sélectionner l’outil : Rectangle réaliser le rectangle intérieur
Rotation Déplacer Zoom permettent de positionner le dessin

## Slide 8
0,8m
Vue de face
1
2
3
Construction de la toiture

## Slide 9
1- Réalisation de la toiture : sélectionner l’outil : Pousser/Tirer Toiture sur une longueur de 12m
1
2
2- Outil gomme : les traits de construction peuvent être enlevés.

## Slide 10
Réalisation de la toiture : sélectionner l’outil : Colorier Choisir la couverture désirée
Colorier également les murs choisir une couleur dans la palette

## Slide 11
2m
2m
2m
2m
2m
1m
1m
Création de la porte et des fenêtres : profondeur 0,2m
Tracés à effectuer
Ouverture des
fenêtres

## Slide 12
Compléter la maison :
Terrasse, autres fenêtres, murettes etc…

## Slide 13
Possibilité de rajouter les ombres en fonction du mois et de l’heure

## Slide 14
SketchUp TP1