Proposition du graphe de montage

Sens du montage

Exemple : Sur la pièce 48, il faut monter en premier la pièce 51, puis la pièce 49.

Ensuite, les pièces 50haut, 13 ou 2 et 50bas peuvent être montées dans n’importe quel ordre.

# Text boxes

Partie fixe moteur

3

50

2

50

Arbre moteur

Arbre de sortie

Arbre intermédiaire

Bas

48

Haut

51

49

13

29

34

113

112

105 + 115

106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 111 + 114

100

103

104

101

7

102

Serti

9

8

101

12

Motoréducteur monté

Remarque :

- Les montages de l’arbre de sortie et de l’arbre intermédiaire peuvent aussi être réalisés avec le carter inférieur (avant le montage dans le carter supérieur).

- Il faut penser à graisser les engrenages

X 4

X 4