Portail solaire SET TP photovoltaïque   Essai panneau

Schéma du montage :

Copies d'écran sous SXMétro  avec G = 670 W/m²

Relevés en fonction du temps :

Rouge I(t)

Bleu U(t)

Vert P(t)

Tracés XY :

Rouge I(U)

Vert P(U)

(Nota : le symbole ~ après mA, mW et V est un bug du logiciel)

# Text boxes

Sonde Hall (Chauvin-Arnoux E3N)

Solarimètre (Macsolar, Kimo, Multimétrix…) ou sonde d'irradiance (Solems RG100…)

Rhéostat 10000,6A

CH1

0VCH1

CH2

0VCH2

V

I

Oscilloscope numérique bi-courbe avec transfert vers PC (Métrix OX6062C)

Nota : en cas d'absence de soleil on peut utiliser un rétroprojecteur de forte puissance (l'irradiance n'étant pas uniforme dans ce cas, il faut prendre la valeur minimale de la zone qui éclaire le panneau)

Attention : pour ce TP il faut mettre la commande sur OFF et déconnecter la batterie 12V en ôtant le fusible

Dossier ressource disponible à l'adresse :

http://www.ac-grenoble.fr/si/si/index.php?option=com_content&view=article&id=181:ressource-conversion-photovoltaique&catid=41:autres-ressources&Itemid=64