|  | Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable |  |
| --- | --- | --- |
|  | Enseignements technologiques communS | Référence : OP_SCH1 |
|  | Connaissances visées Outils et méthodes d’analyse et de description des systèmes | Type d’activité TP (travaux pratiques) | TP (2h) |
|  |  | Thème : Représentations symboliques |

| DONNéES PéDAGOGIQUES |
| --- |
| Objectif | O6 - Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet, y compris en langue étrangère |
| Objectif(s) associé(s) |  |
| Compétences | CO6.1. Décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant des outils de représentation adaptés CO6.2. Décrire le fonctionnement et/ou l’exploitation d’un système en utilisant l'outil de description le plus pertinent |
| Connaissances visées connexes | Les outils de représentation |
| Prérequis | La représentation normalisée de liaisons Savoir manipuler des pièces et des assemblages dans Solidworks (les contraintes) Savoir ajouter des pièces, créer des liaisons et animer le mécanisme avec Méca3D |
| DONNéES TECHNIQUES |
| Problématique | Réaliser le schéma de l’ouvre portail le plus claire possible pour expliquer son fonctionnement. |
| Environnement | Matériel | Ouvre-portail |
|  | Documentaire | Dossier technique du système |
|  | Logiciel | SolidWorks et Méca3D |

| Noms Prénoms | Observations |
| --- | --- |

Objectif visé : Le but de ce travail est de réaliser le schéma cinématique du réducteur et de vérifier avec Méca3D certaines caractéristiques de l’ouvre portail.

Travail demandé :

- REALISATION DU SCHEMA CINEMATIQUE DU MOTOREDUCTEUR

  - Les classes d’équivalence

Avec l’éclaté du motoréducteur, définir les différentes classes d’équivalence.

Remarque : L’étude est réalisée pour le fonctionnement « normal » de l’ensemble motoréducteur. Le système de déverrouillage n’est pas à prendre en compte pour de nouvelles classes d’équivalence.

Le bâti = {7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 29, 33, 34, 36, 105, 111}            L’arbre moteur = {100}

L’arbre intermédiaire = {3, 4, 5, 23, 52}                        L’arbre de sortie = {2, 13, 48, 49, 51}

  - Le graphe des liaisons

Compléter le graphe des liaisons ci-contre.

  - Le schéma cinématique

Compléter le schéma cinématique ci-contre.

- Etude de l’ouvre portail avec Méca3D

  - Positionner les pièces

Ce travail s’effectue dans Solidworks avec les contraintes.

Lorsque tout l’assemblage est réalisé, positionner, toujours avec les contraintes, le vantail en position fermée.

  - Ajouter les pièces dans Méca3D

Voici les pièces définies dans Solidworks. (BD → Pièces)

BD : bouton droit de la souris

  - Ajouter les liaisons dans Méca3D

Dans l’étude Méca3D proposée, des liaisons ont été installées.

Ajouter les liaisons absentes. (BD → liaisons)

  - Lancer l’animation

Lancer le calcul mécanique (BD → analyse)

  - Lancer la simulation

Lancer la simulation (BD → Résultats <Scénario1>)

3. Déterminer la vitesse de rotation du vantail par rapport au bâti.

Quelle remarque pouvez-vous faire sur la vitesse de rotation du vantail par rapport au bâti ?

Malgré une vitesse de rotation constante du moteur durant la phase étudiée, la vitesse de rotation du vantail n’est pas constante.

4. Déterminer la vitesse maximale d’un point du vantail par rapport au bâti.

Avec SW et Méca3D, déterminer la vitesse maximale d'un point (à définir) du vantail.

4. Pour aller plus loin

En fonction du résultat de l'étude précédente, quelle doit être la distance de sécurité  minimale "d".

De la vitesse de déplacement du vantail, va dépendre la "zone de danger".

Nota : la zone de danger est définie comme le volume qui contient le vantail quelle que soit la position qu’il occupe pendant la manœuvre, avec en plus une distance de sécurité "d" dans toutes les directions et jusqu’à une hauteur de 2,5 m.

La distance de sécurité "d" dépend de la vitesse de fermeture du vantail, dans tous les cas, elle ne doit pas être inférieure à 200 mm, mais si la vitesse de fermeture du vantail est supérieure ou égale à 0,5 m/s, "d" doit être au minimum de 900 mm.

Par exemple pour la maquette de l'ouvre portail, dessinée ci-dessous, nous avons représenté trois zones :

- en rouge : la zone de déplacement du vantail

- en bleu : la zone de danger minimale si la vitesse de fermeture < 0,5 m/s

- en vert : la zone de danger minimale si la vitesse de fermeture  0,5 m/s

Conclusion : la vitesse maximale d’un point du vantail (le plus éloigné de l’axe de rotation) est inférieure à 0,5 m/s. donc la zone de danger est de 200 mm

L’animation de l’ouvre portail

# Text boxes

( La valeur maximale de la vitesse du point sélectionné (avec sa position et le temps)

( Sélectionner « vitesse » puis cliquer sur « courbe »

Choisir la durée du mouvement : 17,06 secondes

Choisir le nombre de position : 600

Choisir la bonne étude « cinématique »

Choisir la bonne liaison « motrice » Pivot moteur

Le mécanisme peut être isostatique (suivant le choix de vos liaisons).

Le mécanisme peut posséder plusieurs degrés de mobilité (suivant le choix de vos liaisons).

Si vous n’avez pas ce résumé, le mécanisme peut fonctionner. Mais vous pouvez demander des conseils à votre professeur.

Dans l’étude Méca3D proposée, des pièces ont été installées.

Ajouter les pièces absentes.

L’arbre moteur

L’arbre intermédiaire

L’arbre de sortie

La bielle

Le bâti

Le vantail

Travail à faire :

- Pour animer le mécanisme, il faut positionner correctement les pièces les unes par rapport aux autres.

- Ajouter les pièces, les liaisons et définir les paramètres pour l’animation de  l’ouvre portail.

Z

Y

X

L’arbre intermédiaire

(Vis 1 filet)

L’arbre de sortie

(Roue Z=35)

L’arbre intermédiaire

(Roue Z=31)

L’arbre moteur

(Vis 1 filet)

L’arbre intermédiaire

( Choisir le type de champ et sa taille

( Ouvrir le champ à afficher

( Définir le point (le centre du cercle)

( Consulter les résultats

( Définir les paramètres de calcul

( Ajouter une trajectoire

Modifier la vitesse de l’animation en déplaçant le curseur

Cliquer pour modifier des paramètres

Cliquer pour lancer l’animation

Liaison pivot d’axe X

Lorsque tous les paramètres sont installés, cliquer sur « calcul »

L’arbre de sortie

L’arbre moteur

La vitesse de rotation de la liaison motrice : 1500tr/min

Liaison pivot d’axe Z

L’arbre moteur

Le bâti

Liaison « engrenage »

Roue & vis

Liaison « engrenage »

Roue & vis

Liaison pivot d’axe Z