|  | Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable |  |
| --- | --- | --- |
|  | Enseignements technologiques communS | Référence : OP_SCH3 |
|  | Connaissances visées Outils et méthodes d’analyse et de description des systèmes | Type d’activité TP (travaux pratiques) | TP (2h) |
|  |  | Thème : Modèles de comportement |

| DONNéES PéDAGOGIQUES |
| --- |
| Objectif | O5 - Utiliser un modèle de comportement pour prédire un fonctionnement ou valider une performance |
| Objectif(s) associé(s) | O6 - Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet, y compris en langue étrangère |
| Compétences | CO5.1. Expliquer des éléments d’une modélisation proposée relative au comportement de tout ou partie d’un système CO5.2. Identifier des variables internes et externes utiles à une modélisation, simuler et valider le comportement du modèle CO5.3. Évaluer un écart entre le comportement du réel et le comportement du modèle en fonction des paramètres proposés |
| Connaissances visées connexes | Approche comportementale |
| Prérequis | La représentation normalisée de liaisons Savoir manipuler des pièces et des assemblages dans Solidworks (les contraintes) Savoir ajouter des pièces, créer des liaisons et animer le mécanisme avec Méca3D |
| DONNéES TECHNIQUES |
| Problématique | Vérifier les conditions de non interférence entre le système bielle-manivelle et le mur et les conditions de sécurité. |
| Environnement | Matériel | Ouvre-portail |
|  | Documentaire | Dossier technique du système |
|  | Logiciel | SolidWorks et Méca3D |

| Noms Prénoms | Observations |
| --- | --- |

Objectif visé :

Le système « portail automatisé SET » permet de commander l'ouverture et la fermeture à distance d'un portail à 2 battants grâce à une télécommande.

Ce TP porte sur le fonctionnement cinématique de l’ouvre portail

Il a pour objectif de valider la cote de montage de l’ouvre portail imposée par le constructeur.

Après avoir positionné l’ouvre portail sur le pilier, cette cote de montage va (avec les cotes de la bielle, de la manivelle, de l’équerre, de fixation sur le vantail, des dimensions du pilier, la position des gongs et de la position de l’ouvre portail sur son pilier) imposer un déplacement du vantail.

Cette cote va-t-elle une influence sur les « zones de dégagement » et sur les « zones de danger » (vitesse maximale du vantail).

Remarque : Dans la première version du dossier technique donné par le fabricant, la longueur maximale du vantail était de 2 mètres.

Cette étude va permettre vérifier l’importante de cette cote ainsi que son influence sur le fonctionnement de l’ouvre portail.

Travail demandé :

- ETUDE CINEMATIQUE DE L’ENSEMBLE « OUVRE PORTAIL + VANTAIL » AVEC LA CONDITION IMPOSEE PAR LE CONSTRUCTEUR

  - Etude du fonctionnement de l’ensemble

Données : La vitesse du moteur Nmot = 1500tr/min

Déterminer, avec Méca3D, la durée du mouvement pour ouvrir le vantail de 90° vers l’intérieur (coté du l’ouvre portail).

Rappel : La durée moyenne d’ouverture du vantail est de 20s

Conseil : pour déterminer la durée d’ouverture du vantail, prenez 2000 positions.

Modifier les paramètres d’étude pour ouvrir le vantail de 90°. (Pour cette étude, 20 positions suffisent)

Animer le mécanisme et faites valider votre travail par votre professeur.

Déterminer pour quel point du vantail la vitesse linéaire sera la plus grande ? (justifier votre choix)

Le point A (l’extrémité du vantail). La vitesse maximale est inférieure à 0,5m/s donc la zone de danger est de 200mm de plus que la zone de dégagement. C’est la plus petite zone possible.

Imprimer les courbes de : 	- L’angle de rotation du vantail en fonction du temps.

Pour un angle de rotation du vantail de 90°, il faut une durée de fonctionnement de 17,14 secondes.

- La vitesse du point A (au bout du vantail) en fonction de la position

Déterminer la « zone de danger » en fonction de la vitesse du point A durant la phase d’ouverture.

  - L’étude avec une cote plus grande

Une étude a été réalisée avec une modification de la « cote du montage »

La position angulaire du vantail en fonction du temps.

  - Déterminer la cote la plus grande qu’il est possible d’obtenir avec ce mécanisme.

Déterminer la cote maximale que pourrait imposer le constructeur. Expliquer votre méthode.

Pour  déterminer cette cote et déplacer l’articulation « vantail / bielle », utiliser soit le document réponse soit le fichier SW.

Imprimer les courbes de : 	- L’angle de rotation du vantail en fonction du temps.

- La vitesse du point A (au bout du vantail) en fonction de la position

Déterminer la « zone de danger » en fonction de la vitesse du point A durant la phase d’ouverture.

La position angulaire du vantail en fonction du temps.

  - L’étude avec une cote plus petite

Cette étude se fera dans les mêmes conditions que précédemment.

Dans la première partie de l’étude, la variation de la cote du constructeur entraine une augmentation du temps d’ouverture et une plus grande amplitude de la vitesse du point de l’extrémité du vantail.

Après avoir effectué les modifications demandées, lancer l’animation avec une durée variant entre 3 secondes et 17 secondes.

Quel est votre constat ?

……Quelque soit la valeur prise entre 3 et 17 secondes, Méca3D ne peut pas finir le calcul

Lancer l’animation avec une durée de 2,708 secondes.

Quel est votre constat ?

……Meca3d finit le calcul, mais lorsqu’on lance l’animation, le vantail ne se déplace pas de 90° au moins………………………………………………………………………………………………………

  - Déterminer la valeur de la cote minimale pour que le vantail fasse une rotation de 90°

Voici cette position limite. Pour déterminer la « cote du montage », il faut plusieurs conditions.

- Positionner le vantail en position ouverte.

- Positionner la bielle pour que son support passe par le point O

Dans ces conditions, lancer l’animation et vérifier bien que le vantail se déplace de 90°.

Imprimer les courbes de : 	- L’angle de rotation du vantail en fonction du temps.

- La vitesse du point A (au bout du vantail) en fonction de la position

Commenter ces courbes.

- Bilan

  - Les variations de l’ouverture du vantail en fonction des 20 positions

Voici différentes courbes représentant la position angulaire du vantail par rapport au bâti en fonction du numéro de la position. Commenter ces courbes.

Conclusion : Pour les mesures (cote-500 et cote-400), l’ouvre portail ne fonctionne pas correctement car l’ouverture du vantail n’est pas de 90°.

Pour les mesures entre la cote min et cote max, le vantail s’ouvre de 90° (au moins). Mais en tenant compte du temps d’ouverture (pour certaines études), nous sommes loin du de la valeur moyenne donnée par le constructeur.

  - Variation de la vitesse du point A en fonction des 20 positions

Voici différentes courbes représentant la vitesse du point A (en m/s) du vantail par rapport au bâti en fonction du numéro de la position.

Conclure sur l’influence de la variation de la cote constructeur (en théorie 730mm) sur la vitesse du point A  de l’ouvre portail.

Conclusion : Avec ce graphe, les cotes inférieures à « cote constructeur -200mm »sont à éviter car la vitesse de A dépasse 0,5m/s donc la « zone de danger » est de 900mm autour de zone de déplacement.

Voici une sélection des courbes représentant la vitesse linéaire du point A (en m/s) appartenant au vantail par rapport au bâti en fonction du numéro de la position. Les courbes dont la norme du vecteur vitesse du point A est supérieure à 0,5m/s ont été exclues de ce graphique. Commenter ces courbes.

Conclusion : Les courbes jaune (vitesse du point A avec la cote du constructeur) et mauve (vitesse du point A avec la cote du constructeur + 50mm) sont les plus constantes avec des temps d’ouverture comparables aux données du constructeur. En s’éloignant des cotes jaune et mauve, la variation de vitesse augmente. Le choix du concepteur d’avoir une vitesse la plus constante possible de l’extrémité du vantail peut s’expliquer avec le souhait d’éviter de surprendre l’utilisateur.

- Pour aller plus loin

Le constructeur a modifié la longueur du vantail (Cf. annexe).

La longueur maximale du vantail est passée de 2m à 2,5m. Le mécanisme peut-il accepter cette variation de longueur du vantail tout en respectant la zone de danger que s’est fixé le concepteur.

La vitesse du point A s’obtient avec la relation V=R.( . En augmentant de 25% la longueur du vantail

V1=R1.( et V3=R3.( avec R3= 1,25 R1 et ( est le même pour la position choisie. Donc (=V1/R1=V3/R3

V3=V1.R3/R1 =V1.1,25R1/R1= 1,25V1 pour le cas critique Vmax (0,3m/s donc V3Max (0,3 x 1,25 = 3,75m/s OK

# Text boxes

On peut constater que le vantail s’ouvre de 90° mais en (8,4 secondes (pas la moitié du temps théorique). La vitesse d’un point de l’extrémité du vantail varie entre 0,3m/s et 0,4m/s (2 fois plus vite). Mais à la fin du mouvement, la vitesse du point A augmente au delà des 0,5m/s. Dans ces conditions, la « zone de danger » est de 900mm autour de zone de déplacement.

On peut constater que le vantail s’ouvre de 90° en 19,213 secondes (encore 1 seconde de plus).

Le démarrage se fait à vitesse nulle.

La vitesse d’un point de l’extrémité du vantail varie entre 0m/s et  0,19m/s. Dans ces conditions d’après la norme, la « zone de danger » est toujours de 200mm autour de zone de déplacement.

La vitesse d’un point de l’extrémité du vantail

Z

Y

X

On peut constater que le vantail s’ouvre de 90° en 18,213 secondes (1 seconde de plus).

La vitesse d’un point de l’extrémité du vantail varie entre 0,11m/s et  0,19m/s. Dans ces conditions d’après la norme, la « zone de danger » est toujours de 200mm autour de zone de déplacement.

La vitesse d’un point de l’extrémité du vantail

Dans cette étude, la cote imposée par le constructeur passe de 730mm à  777,68mm.

Quelles sont les conséquences de cette modification sur le fonctionnement de l’ouvre portail ?

On peut constater que le vantail s’ouvre de 90° en 17,142 secondes.

La proportionnalité entre l’angle d’ouverture du vantail et le temps

La vitesse d’un point de l’extrémité du vantail varie entre 0,14m/s et  0,21m/s. Dans ces conditions d’après la norme, la « zone de danger » est de 200mm autour de zone de déplacement.

Choisir la bonne liaison motrice

La vitesse de rotation du moteur : 1500tr/min. Attention : pour changer le sens de rotation il suffit de changer le signe

Le nombre de position : 2000

La durée du mouvement : 20s

Point A

A l’extrémité du vantail

Point O