Guide d'utilisation de PhotoWorks

PhotoWorks est un module de SolidWorks permettant de réaliser des « rendus réalistes » de pièces ou d'assemblages.

Si la barre d'outils PhotoWorks (voir illustration ci-dessous) n'apparaît pas, allez dans le menus « Outils », rubrique « Compléments », activez « PhotoWorks ».

- Appliquer un matériau à un composant :

Sélectionnez au choix :

- dans la zone graphique :

  - une surface

- dans l'arbre de construction :

  - une pièce

  - un assemblage

  - un ensemble de pièces et/ou assemblages :	
Sélectionnez le premier composant puis :	
Appuyez sur « Ctrl » et cliquez sur les composants suivants pour sélectionner des composants non consécutifs dans l'arbre de construction.	
Appuyez sur « Shift » () puis cliquez sur le dernier composant à sélectionner pour sélectionner des composants consécutifs dans l'arbre de construction.

Cliquez sur « choix du matériau »

Développez l'arborescence pour sélectionner le matériau désiré.

Cliquez sur « Appliquer ».

Recommencez l'opération autant de fois que nécessaire puis fermez la fenêtre « Éditeur de matériaux ».

- Dupliquer le matériau

Pour appliquer un matériau déjà appliqué à un composant à d'autres composants :

- Sélectionnez le composant (surface, pièce, assemblage) qui a déjà le matériau désiré.

- Cliquez sur le bouton « Copier le matériau »  .

- Sélectionnez le ou les composants auxquels vous souhaitez appliquer le même matériau.

- Cliquez sur le bouton « Coller le matériau » .

- Réaliser un rendu réaliste

Pour réaliser le rendu réaliste de votre assemblage, positionnez-le suivant le point de vue souhaité dans la fenêtre graphique.

Cliquez ensuite sur « rendu réaliste »  .

Vous pouvez réaliser un rendu réaliste sur une zone donnée seulement et non sur tout l'assemblage. Cliquez sur « Zone de rendu »  puis sélectionnez dans la zone graphique la zone concernée par le rendu réaliste. Cette option permet d'obtenir un rendu partiel beaucoup plus rapidement que celui de l'ensemble du système.

- Choisir ou modifier une scène

Les scènes sont des arrières plans qui apparaissent dans le rendu réaliste. Elles sont composées de 6 faces (nord, sud, est, ouest, plafond, sol), sur lesquelles on peut appliquer des matériaux.

Pour utiliser et/ou modifier une scène, cliquez sur le bouton « Scène » .

| L'onglet « Gestionnaire » permet d'utiliser des scènes existantes. Sélectionnez une des scènes existantes et cliquez sur appliquer | L'onglet « Pièce » permet de définir une scène personnalisée. Sélectionnez les faces visibles (nord...) et cliquez sur pour sélectionner le matériau (comme au chapitre 1). |
| --- | --- |

# Text boxes

Rendu réaliste

Choix du matériau

Choix de la scène

Couper/copier le matériau

Coller le matériau