QCM de fin d’activité de TP

Parmi les affirmations suivantes cochez, en tenant compte du TP1 « Métrologie sur M.M.T. » que vous venez de réaliser, celles qui vous paraissent vraies ou fausses :

| La tolérance de perpendicularité est une tolérance de position. La tolérance de planéité est une tolérance de forme. | VRAI ( FAUX ( VRAI ( FAUX ( |
| --- | --- |
| La machine à mesurer est un système de mesure considéré en première approche comme parfait. | VRAI ( FAUX ( |
| Pour effectuer des mesures sur M.M.T., on déplace un palpeur à contact dans le système de coordonnées de la pièce. Le calculateur associé à la M.M.T. affiche les coordonnées du point de contact. | VRAI ( FAUX ( VRAI ( FAUX ( |
| Il est nécessaire d’étalonner le palpeur. Il n’est pas nécessaire de créer un repère pièce (dit repère de « dégauchissage »). | VRAI ( FAUX ( VRAI ( FAUX ( |
| L’acquisition des surfaces réelles de la pièce à contrôler se fait par palpage de points (nuage de points). Tous les éléments géométriques (point, ligne ou surface) utiles au contrôle sont nécessairement palpées. | VRAI ( FAUX ( VRAI ( FAUX ( |
| A partir des éléments géométriques palpés, le logiciel peut donner des paramètres intrinsèques (défaut de forme, diamètre,…). | VRAI ( FAUX ( |
| Le posage (balançage) de la pièce sur le marbre de la M.M.T. n’a pas d’influence sur le contrôle de la perpendicularité des plans G et H. Il est préférable de s’appuyer sur la surface G pour contrôler la tolérance de perpendicularité de la surface H. | VRAI ( FAUX ( VRAI ( FAUX ( |
| On cherche à minimiser le nombre de posage en métrologie sur M.M.T. | VRAI ( FAUX ( |

| A partir d’un nuage de points (nombre fini de points palpées), on peut déterminer une infinité de surfaces géométriquement parfaites associables à un élément géométrique extrait d’un élément géométrique réel. | VRAI ( FAUX ( |
| --- | --- |
| La norme ne définit, à l’heure actuelle, qu’une seule contrainte d’association : l’élément associé est une surface géométrique parfaite qui est tangente à la surface réelle du coté libre de la matière. | VRAI ( FAUX ( |
| En métrologie tridimensionnelle, on utilise deux critères mathématiques : Critère du Minimax : position tangente du coté libre de la matière qui minimise les écarts maximaux. Critère de Gauss : position qui minimise la somme des écarts au carré. | VRAI ( FAUX ( VRAI ( FAUX ( |
| Dans le critère de Gauss, il est obligatoire d’effectuer en plus un décalage du coté libre de la matière. | VRAI ( FAUX ( |
| Deux opérations de mesures donneront les mêmes résultats selon le critère d’association retenu par le logiciel d’exploitation de mesures. | VRAI ( FAUX ( |
| Les dispersions sur M.M.T. proviennent uniquement de la structure même de la M.M.T. (défauts géométriques des trajectoires, jeux dans les guidages, solides en porte à faux,…). | VRAI ( FAUX ( |
| L’erreur maximale tolérée : et = ± (a + b.L) (spécifiée par la constructeur de la M.M.T.) est fonction des paramètres suivants : L : valeur mesurée exprimée en mm, a : erreur de fidélité, b : erreur de justesse. | VRAI ( FAUX ( |
| On peut conclure que la platine universelle est apte à l’emploi par le contrôle uniquement des deux tolérances (perpendicularité et localisation-symétrie). | VRAI ( FAUX ( |