QCM de fin d’activité de TP

Parmi les affirmations suivantes cochez, en tenant compte du TP1 « Métrologie au marbre » que vous venez de réaliser, celles qui vous paraissent vraies ou fausses :

| La tolérance de perpendicularité est une tolérance de position. La tolérance de planéité est une tolérance de forme. | VRAI ( FAUX ( VRAI ( FAUX ( |
| --- | --- |
| Le principe de tolérancement de base est l’indépendance. | VRAI ( FAUX ( |
| La fidélité (répétabilité) d’un instrument de mesure est l’aptitude de cet instrument à donner, dans des conditions normales d’utilisation définies, des réponses très voisines lors de l’application répétée d’un même signal d’entrée. La justesse d’un instrument de mesure est une erreur aléatoire. | VRAI ( FAUX ( VRAI ( FAUX ( |
| La méthode de mesurage « différentielle » est plus précise que la méthode de mesurage du « zéro ». | VRAI ( FAUX ( |
| Il est nécessaire d’effectuer au minimum trois mesurages par opération. Il n’est pas nécessaire de vérifier périodiquement son étalonnage. | VRAI ( FAUX ( VRAI ( FAUX ( |
| La chaîne de vérification ne fait intervenir que l’instrument de mesure. L’incertitude de mesurage doit être calculée en tenant compte de tous les éléments de la chaîne de vérification. | VRAI ( FAUX ( VRAI ( FAUX ( |
| Le posage (balançage) de la pièce sur le marbre n’a pas d’influence sur le contrôle de la perpendicularité du plan H par rapport au plan G. Il est préférable de s’appuyer sur la surface G pour contrôler la tolérance de perpendicularité de la surface référencée. | VRAI ( FAUX ( VRAI ( FAUX ( |
| On peut conclure que la platine universelle est apte à l’emploi par le contrôle uniquement des deux tolérances (perpendicularité et localisation-symétrie). | VRAI ( FAUX ( |