QCM TP SYMPACT

STATIQUE 1

Parmi les affirmations suivantes cochez, en tenant compte du TP que vous venez de réaliser, celles qui vous paraissent vraies ou fausses :

| La barrière SYMPACT peut être équipée de n’importe quelle lisse de longueur allant de 1 m à 10 m. | VRAI ( FAUX ( |
| --- | --- |
| La masse variable le long de la lisse de la barrière du laboratoire sert à équilibrer la lisse, les barrières ERO sont aussi équipées de cette masse mobile. | VRAI ( FAUX ( |
| A chaque longueur de lisse ERO prévoit un ressort spécifique. | VRAI ( FAUX ( |
| Le ressort sert à emmagasiner de l’énergie qui est utilisée lors d’une coupure d’énergie. | VRAI ( FAUX ( |
| Un même ressort peut s’adapter à plusieurs longueurs de lisse par un tarage différent. | VRAI ( FAUX ( |
| Le ressort permet de limiter le couple moteur lors du mouvement de la barrière. | VRAI ( FAUX ( |