|  | TRAVAUX PRATIQUES ETUDE des SYSTEMES |  |
| --- | --- | --- |
|  | T.P. ETUDE DU SYSTEME Environnement & Analyse fonctionnelle |  |  |  |
|  |  |  | Secteur d’activité : MOBILIER URBAIN Support : TETE ou BARRIERE SYMPACT |  |
|  | Sujet du TP • CONTEXTE DE CONCEPTION D’UN PRODUIT GENERIQUE • ETUDE FONCTIONNELLE DU BESOIN |  |
|  | Connaissances visées • MISE EN PLACE DU BESOIN • APPROCHE FONCTIONNELLE EXTERNE • APPROCHE FONCTIONNELLE INTERNE |  |
|  | Pré-requis : • Aucun |  |

MATERIEL ET DOCUMENTS UTILES

Tête de barrière SYMPACT

EMP BS : Environnement Multimédia Pédagogique Barrière SYMPACT

## But du TP :   ce premier Tp sur la tête de barrière SYMPACT vise à :

- découvrir le contexte d’utilisation de ce produit ;

- découvrir l’expression du besoin en terme fonctionnel ;

- découvrir les performances du produit

Remarque : la tête de barrière SYMPACT et la barrière SYMPACT

sont des produits pédagogiques qui correspondent

aux modèles SYMPACT et COMPACT

décrits sur le site Internet de la société ERO

1 –ETUDE FONCTIONNELLE EXTERNE

Activité 1   : Visionner les documents vidéos « Utilisation Parc Privé » et «  Utilisation Autoroutière » présentés dans la zone « LE CONTEXTE » de l’EMP BS

Documents à consulter  (dans « LE CONTEXTE »)

- Configuration : parc privé

- Configuration autoroutière

- Site ERO

1-1 : Lister les critères principaux qui caractérisent les trois types d’applications proposés :       1- utilisation privée, 2 - utilisation autoroutière à péage et 3 - utilisation autoroutière à télé péage.

ERO construit des barrières SYMPACT et COMPACT sur la base de la solution constructive mécanique présentée sur la tête devant vous

1-2 :. En consultant « le site Internet ERO » dans le « CONTEXTE » repérer d’autres caractéristiques externes du fonctionnement mise en avant par ERO.

Le document fourni en annexe « analyse fonctionnelle externe de la barrière » propose une description globale de l’ensemble des variantes de barrière ERO (SYMPACT et COMPACT).

1-3 : Choisir un cas d’application parmi ceux étudiés en 1.1 : utilisation privée, utilisation autoroutière à péage et à télé péage. Puis modifier la description proposée pour décrire un seul type à choisir.

1-4 : Pour la fonction contrainte FC3 rechercher dans le site ERO sur les barrières SYMPACT et COMPACT des critères et des niveaux de flexibilité possible à associer à cette fonction. Par exemple pour cette fonction on peut prendre comme exemple, dans les performances annoncées par le constructeur : l’horizontalité indéréglable. On peur alors noter que ce critère concourt au fonctionnement harmonieux de la barrière (surtout dans le cas de plusieurs barrières cote à cote dans un péage d’autoroute).

2- ETUDE FONCTIONNELLE INTERNE

Activité 1   : vérifier par expérimentation directe sur la tête de barrière les certains critères de fonctionnement mis en évidence dans l’analyse externe

Activité 2 : découvrir une analyse fonctionnelle interne rédigée avec l’outil FAST

Documents à consulter (CD : « LE PRODUIT »)

- FAST de la barrière

2-1 : En reprenant les critères de la question 1.4 vérifier par expérimentation directe et en utilisant le logiciel de simulation que le principe retenu pour la cinématique du système permet d’assurer certains critères de fonctionnement. Vérifier par exemple la course de 90° de la lisse, le non déréglage de l’horizontalité et le fait que la lyre de repos ne soit pas indispensable.

2.2 : Dans « le PRODUIT » : « réversible/irréversible » observer la technique de passage de la configuration réversible et irréversible de la barrière, quelle est la fonction contrainte externe concernée ? Quelle est la raison qui impose ce choix ?

En observant la tête de barrière à votre disposition, constater si elle est en position réversible ou irréversible, justifier ce choix.

Proposer une manipulation (à décrire) qui permet de valiser ce choix.

2.3 : Dans « le PRODUIT »  FAST, une description fonctionnelle interne de la barrière complète associe les fonctions aux solutions techniques, à partir des descriptions des solutions techniques et de la tête de barrière placée devant vous identifier les constituants principaux présents ou absents sur la tête de barrière.

Proposer alors une description sur le même modèle FAST de la tête de barrière seule

ANNEXE

ANALYSE FONCTIONNELLE EXTERNE DE LA BARRIERE SYMPACT

### FP1 : Autoriser le passage

### FC1 : Assurer la sécurité du véhicule

FC2 : S’opposer aux mouvements non autorisés de la lisse

FC3 : Proposer un fonctionnement harmonieux

FC4 : Recevoir des ordres et émettre des informations de position

FC5 : Limiter la consommation d’énergie et fermer la barrière hors énergie

FC6 : Faciliter la maintenance sur site

# Text boxes

FP1

Véhicule

BARRIERE SYMPACT

# Zone fermée

# Énergie électrique

# Zone ouverte

FC5

FC1

Intrus ou vandale

FC2

FC4

FC3

Utilisateur

Mainteneur

FC6

Système de contrôle d’accès