| Lycée Lycée Jean PERRIN BAC S Sciences de l’Ingénieur |  |
| --- | --- |
| CI 1 : Fonctionnalité, architecture et structure d’un système pluritechnique Thème AF1 : Approche interne de l’analyse fonctionnelle : le FAST CI 2 : Représentation et schématisation Thème R2 : Construction des schémas cinématiques CI 5 : Transmission de puissance, transformation des mouvements Thème E11 : Etude de la transmission de puissance entre arbres parallèles I5 : |  |
| Support d’activités : BARRIERE SYMPACT |  |

OBJECTIFS

A partir d’un système en situation, déterminer un modèle en vue d’établir un schéma et une loi entrée-sortie. A partir d’un système réel et d’un environnement informatique, assurer le fonctionnement du système.

PRE-REQUIS

Notion de groupes cinématiquement liés Notion de schéma cinématique

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIES

A2 Analyse fonctionnelle interne 2 : Configurer le produit et le faire fonctionner B2 Transmettre l’énergie B22 : Les composants mécaniques de transmission D Représentation des produits D1 : Schématisation

DONNEES

Barrière SYMPACT et logiciel de pilotage Dossier technique Logiciel SOLIDWORKS V2001+

CONDITIONS DE REALISATION

Niveau : Première (2eme ou 3eme trimestre) Durée du TP : 2h Travail en binôme

DESCRIPTIF DU TP

Etude sur la maquette des conditions de fonctionnement. Mise en évidence des fonctions assurées par différents organes mécaniques. Etude cinématique du système de transformation de mouvement. Intérêt de la solution technologique pour la configuration étudiée

| Lycée Lycée Jean PERRIN BAC S Sciences de l’Ingénieur |  |
| --- | --- |
| CI 6 : Comportement statique et élastique d’un système Thème E13 : Principe de l’isolement et étude de l’équilibre statique d’un solide CI 2 : Représentation et schématisation Thème R7 : Investigation sur une maquette numérique CI 5 : Transmission de puissance, transformation des mouvements Thème E12 : Etude de la fonction transformation de mouvement |  |
| Support d’activités : BARRIERE SYMPACT |  |

OBJECTIFS

A partir d’un système en situation, déterminer la validité du choix d’un composant

PRE-REQUIS

Notion d’isolement de solides Notion sur le principe fondamental de la statique

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIES

B2 Transmettre l’énergie B22 : Les composants mécaniques de transmission C1 La chaîne d’énergie C11 : Comportements mécaniques des structures et des mécanismes

DONNEES

Barrière SYMPACT et logiciel de pilotage Dossier technique Logiciel SOLIDWORKS V2001+ et MOTIONWORKS 2003

CONDITIONS DE REALISATION

Niveau : Terminale (2eme ou 3eme trimestre) Durée du TP : 3h Travail en binôme

DESCRIPTIF DU TP

Etude des paramètres de la barrière (poids et ressort). Analyse statique et mise en évidence du couple nécessaire en sortie de réducteur. Utilisation de logiciel pour vérification du couple statique.

| Lycée Lycée Jean PERRIN BAC S Sciences de l’Ingénieur |  |
| --- | --- |
| CI 2 : Représentation et schématisation Thème R6 : Représentation d’un mécanisme et arbre de création Thème R7 : Investigation sur une maquette numérique CI 4 : Guidages et assemblages Thème E8 : Etude de la fonction assemblage I5 : |  |
| Support d’activités : BARRIERE SYMPACT |  |

OBJECTIFS

A partir d’un système en situation, déterminer une solution constructive afin de répondre au cahier des charges A partir d’une maquette numérique, valider la solution par simulation du comportement du système.

PRE-REQUIS

Connaissance de la cinématique de la barrière Notion sur les assemblages

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIES

B2 Transmettre l’énergie B21 : Les liaisons mécaniques D Représentation des produits D2 : Représentation géométrique du réel

DONNEES

Barrière SYMPACT et logiciel de pilotage Dossier technique Logiciel SOLIDWORKS V2001+

CONDITIONS DE REALISATION

Niveau : Première ( 3eme trimestre) ou Terminale Durée du TP : 2h Travail en binôme

DESCRIPTIF DU TP

Influence des paramètres géométriques sur la position et la course de la lisse Analyse des réglages et proposition d’une solution constructive Utilisation du logiciel pour vérifier l’influence des paramètres